# ÚZEMNÍ STUDIE

# Lokality č. BC 5

## NOVÝ VESTEC

### Textová  část

V Praze prosinec 2011                           č.paré:

Obsah dokumentace

Textová část:

Identifikační údaje  ....................................................................	3

A. Základní údaje

1. Hlavní cíle řešení  .................................................................	3

2. Zhodnocení již zpracovaných urbanistických podkladů  .......	4

3. Zadání urbanistické studie	……………......................……..	4

B.  ŘešeníUS

1.  Vymezení a charakteristika řešeného území  .......................	4

2.  Vazby na širší okolí a obec    .............................................	7

3.  Návrh urbanistické koncepce  ............................................	7

4.  Regulační prvky  .................................................................	7

5.  Přehled navrhovaných ploch  ................................................	11

6. Ochrana zemědělského půdního fondu ..................................	13

7.  Doprava                    ..........................................................…	13

8.  Vodní hospodářství              .................................................	14

9.  Energetika                        .........................................…….....	16

10. Zásady provádění stavby  ................................................….	18

Dokladová část

Výkresy:

1. Hlavní výkres  			1: 1 000

2. Koordinační výkres 		1: 1 000

3. Výkres širších vztahů 		1: 5 000

4. Přehledná situace 			1:20 000

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název zakázky:			 Územní studie lokality č. BC 5

Předmět ÚS:	Stavební parcely pro 24 rodinných domů, 1 pozemek s předkupním právem pro Obec Nový Vestec, včetně přístupových komunikací, inženýrských sítí, ploch veřejného prostranství a plochy pro trafostanici.

Místo:	 Nový Vestec

Katastrální území:		 Nový Vestec 708038

Sídlo příslušného staveb. úřadu:  MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Mariánské nám.28, 250 01 Brandýs n.L.-S.Boleslav

t. 326909111, 326909116

Navrhovatel:	 Vlastníci dotčených pozemků

Pořizovatel:	 Obecní úřad Nový Vestec

Výkonný pořizovatel:	 Ing.arch. Martina Bredová

Zodpovědný projektant:	 Ing.arch.Libor Kodl, autor. arch. ČKA 02100

Zpracovatel I.etapa:	 Ing.arch.Libor Kodl
	 kancelář: Perucká 1, 125 00 Praha 2
	 tel: 224256922, +420724130433 	   			 IČO: 148 94 505,  DIČ: CZ 511118187
	 e-mail: kodlib@razdva.cz

Zpracovatel II.etapa:	 SUNCAD, s.r.o.

sídlo: Špotzova 6, 161 00 Praha 6

kancelář: nám. Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13

tel: +420 233 085 444

IČO 2668 9707, DIČ CZ 2668 9707

HIP: Ing. David Havránek

Zpracoval: Ing. J.Ryšavý

Plocha řešeného území:	         	2,9228 ha  ( 2,3247 ha – 1.et +  0,5981 ha – 2.etapa)

Počet navrhovaných RD:	          	24 (18 RD – 1.et.+ 6 RD – 2.etapa)

Datum:			          	12/2011

##### A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.  HLAVNÍ  CÍLE  ŘEŠENÍ.

Tato dokumentace je zpracována v souladu s § 30 zákona č.183/06 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a „Zadání US č. BC 5“.

Řešená plocha je rozdělena na 2 na sobě časově nezávislé etapy, každá z nich byla zpracovaná jinou projekční kanceláří.

Účelem zpracování této územní studie, jakožto územně plánovacího podkladu je stanovit hlavní plošné a prostorové zásady a vytvořit základní legislativní podklad územního rozhodování pro výstavbu rodinných domů v lokalitě. Současně slouží i jako podklad pro zpracování geometrického oddělovacího plánu a podklad pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, dělení pozemků a využití území v řešené lokalitě.

Zpracování ÚS vyplývá ze schváleného územního plánu Nový Vestec a ze zadání ÚS, která bylo schváleno v říjnu 2011 zastupitelstvem obce. Objednávka prací byla provedena na základě požadavků vlastníků dotčených nemovitostí. Oproti hranici ŘÚ vymezené územním plánem není začleněn poz. parc.č. 116/13, na kterém je rozestavěný RD, prováděný na základě platného stavebního povolení.

2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÝCH URBANISTICKÝCH PODKLADŮ 		                		PODKLADŮ

Pro řešené území (ŘÚ)  je  zpracován platný územní plán Nový Vestec, který byl schválen 15.9. 2010. Řešená lokalita je podle územního plánu zařazena do ploch bydlení (BC č.5) v rodinných domech. Regulativy pro výstavbu jsou stanoveny ÚP a touto ÚS jsou plně respektovány.

Návrh byl projednán s dotčenými občany (vlastníky pozemků) a Obecním úřadem N. Vestce. Podle výsledků dohadovacího řízení byl vypracován na základě zadání ÚS konečný návrh, použitý k žádosti o územní rozhodnutí pro umístění staveb, dělení pozemků a využití území.

3. ZADÁNÍ  DOKUMENTACE

Úkolem dokumentace je v řešeném území získat podmínky pro návrh  volně stojících rodinných domů včetně napojení na technickou infrastrukturu a vymezení veřejného prostranství.

Výměra parcel pro RD je řešena v rozmezí 817 až 1628 m2 v 1. etapě a 675 až 1128 m2 ve 2. etapě.  Podmínkou je vymezení veřejného prostranství o výměře 5% z celkové řešené plochy, přičemž výměra komunikace se do této plochy nezapočítává.  Tj. 29228/20=1461m2  VP. Navrženo je 1315 m2 v 1. etapě a 159 m2 ve 2.etapě, tzn. v celkovém součtu 1315+159=1474 m2, což splňuje požadavek na minimální výměru veřejného prostoru a překračuje o 13 m2 .

B. ŘEŠENÍ UZEMNÍ  STUDIE

1. VYMEZENÍ A SPECIFIKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území je totožné s hranicí pozemkových parcel, které jsou uvedeny v následující tabulce. Parcely jsou ve vlastnictví navrhovatelů. Lokalita navazuje na zastavěné území obce. Platným územním plánem je určeno k zástavbě RD – lokalita č. BC 5.  Řešené území má velikost 29228 m2 a navrhuje se rozdělit na 24 (18+ 6) pozemků rodinných domů, 1 pozemek s předkupním právem ve prospěch obce Nový Vestec (část parc.č.133/6), komunikace, tj. zklidněnou vozovku. Zbývající plochy budou využity jako plochy veřejného prostranství a technické vybavenosti.

| Číslo lokality | Číslo parcely KN | výměra m2 | kultura | zábor ZPF m2 | Velikost VP m2 | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 BC | 116/1 | 2603 | orná půda | 2603 | - | Jan Veselý |
|  | 116/5 | 978 | orná půda | 978 | - | Filip Jančík |
|  | 116/6 | 1003 | orná půda | 1003 | - | Ing.Vl. a Marc. Latochovi |
|  | 116/7č | 312 | ostatní pl. | - | 96 | Obec Nový Vestec |
|  | 116/14 | 1745 | orná půda | 1745 | - | V. a Věra Urbanovi |
|  | 133/1 | 2191 | orná půda. | 2191 | - | Zd. Koubová |
|  | 133/3 | 68 | orná půda | 68 | 68 | Jiří a Tomáš Peškovi |
|  | 133/4 | 1704 | orná půda | 1704 | 21 | Josef Hájek |
|  | 133/5 | 134 | orná půda | 134 | 11 | Josef Hájek |
|  | 133/6 | 1563 | orná půda | 1563 | 616 | Zd. Koubová |
|  | 133/7 | 643 | orná půda. | 643 | 107 | Jar. Hájek |
|  | 770/1 | 5917 | orná půda | 5917 | 152 (2. etapa) | Hana Tihonová |
|  | 770/2 | 2831 | orná půda | 2831 | - | Zd. a MUDr. Lenka Holasovi |
|  | 770/3 | 3470 | orná půda | 3470 | 122 | Jar. Hájek |
|  | 770/5 | 1829 | orná půda | 1829 | 73 | Jar. Lubert |
|  | 770/6 | 1830 | orná půda | 1830 | 73 | Jan Veselý |
|  | 770/7 | 343 | ostatní pl. | - | 128 | Jar. Hájek |
|  | 770/8 | 64 | ostatní pl | - | 7 (2. etapa) | Hana Tihonová |
| součet | 29228 |  | 28509 | 1474 |  |

Tab.č.1 seznam parcel lokality č. BC5:

Pozn.: oproti ÚP není započítán pozemek č.parc. 116/13 – vydáno stavební povolení

Majetkové vztahy a nové číslování parcel bude upraveno katastrálním úřadem a registrováno na základě následně provedeného geometrického plánu a platného územního rozhodnutí.

Zástavba bude probíhat „na zelené louce“ v nezastavěné části obce, na dnešní orné půdě. Výstavbou tedy bude odnímána zemědělská půda. Řešené území je obklopeno lesem, zastavěnou částí obce a cestami, které musí být konečným návrhem i v průběhu výstavby respektovány. Platí zásada, že výšková úroveň hranice ŘÚ zůstane zachována, tak aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů vzhledem k sousedům. Plocha řešeného území leží v rovinném  terénu v nepatrné JV části do něj zasahuje neaktivní zóna Q 100. Část plochy leží v ochranném pásu lesa, jehož velikost je ÚP stanovena na 25 m. Při projednávání dělení parc.č. 770/1 bylo vydáno stanovisko Lesů České republiky (lesní správa Mělník, t. 315622573), jakožto vlastníka přilehlého lesního pozemku č. parc. 771/1, pod č.j. 234/11/176/84/753 ze dne 4.3.2011, kterým se povoluje snížení ochranného pásma od hranice lesa na 10,0 m a stanovuje se podmínka volného pruhu o š. 3,0 m mezi plotem a okrajem porostu. Doporučená hranice je dodržení odstupu 25 m a ve stísněných podmínkách výjimečně dodržet vzdálenost 10 m. V navržené studii je oplocení u lesa navrženo na vlastnické hranici, okraj lesa se ověří geodetickým zaměřením.

Odvodnění pozemků a komunikace bude řešeno v maximální míře retencí na vlastní ploše., tj. polopropustné řešení povrchu komunikace, zelené lemy mezi komunikací a oplocením, drenáž).

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území do geologického regionu České tabule do celku Středolabská tabule (ze severu do území výběžkem zabíhá celek Jizerská tabule). Vrstevní sled tvoří sedimentární nezpevněné horniny kvartérního stáří.

Zjednodušená geologická mapa okolí lokality z internetové služby Geologicke-mapy.cz v měřítku 1:50 000 dokumentuje charakter území a jeho vztahy k okolním útvarům

Podrobný geologický průzkum budoucího staveniště nebyl proveden., ale podle rešerší Geofondu je v místě stavby předpoklad běžných základových podmínek pro jednoduché stavby.

Geologická sonda provedená v blízkosti ŘÚ má tyto základní parametry:

* Název databáze			 GDO

* ID				 227489

* Původní název			 674

* Zkrácený název			 674

* Rok vzniku objektu	 	1966

* Poskytovatel dat		Česká geologická služba - Geofond

* Hloubka vrtu (m)		9,9

* Primární dokumentace		GF P019444 - GF P033581 - GF P113699

* Souřadnice X - JTSK [m]	1035173

* Souřadnice Y - JTSK [m]	719899

* Způsob zaměření X,Y		digitalizováno

* Výškový systém	 	Balt po vyrovnání

* Nadmořská výška - souřadnice Z	175,27

* Inklinometrie (Y/N)	 		N

* Hloubka hladiny podzemní vody [m] 3,1

* Druh hladiny podzemní vody	ustálená

* Karotáž (Y/N)			N

* Provedené zkoušky	 	hydrogeologické zkoušky a měření - chemické

rozbory vody - geotechnické rozbory - režimní měření [ hlad., tepl.,vydat. ]

* Hmotná dokumentace (Y/N)	N

* Druh objektu			vrt svislý

* Geologický profil (Y/N)	Y

* Organizace provádějící		Vodní stavby VHJ Praha

Vrt - geologický profil

Hloubka (m) 	Stratigrafie 	Popis

0 - .2		 Kvartér 	hlína písčitá jílovitá

2 - .8		 Kvartér 	jíl písčitý

8 - 1.3		 Kvartér 	písek hrubozrnný

1.3 - 2.1		 Kvartér 	písek hrubozrnný štěrk drobný

2.1 - 6		 Turon 		slín písčitý rezavý šedý

6 - 6.2		 Turon 		slínovec navětralý

6.2 - 9.9		 Turon 		slínovec šedý

Radonový průzkum bude proveden samostatně před podáním žádosti o stavební povolení jednotlivými stavebníky RD. Podle mapy radonového indexu ČGS leží řešená lokalita pod poř.č. 3295 v hodnotě Rn = 9,6 kBq/m3, tj. při vysoké propustnosti podloží v oblasti se středním indexem radonového rizika z geologického podloží.

Jestliže při výkopových pracích  dojde k archeologickém nálezu, je investor povinen postupovat podle §22 zákona č.20/1987 Sb.

2. VAZBY NA ŠIRŠÍ OKOLÍ A OBEC

Obec Nový Vestec leží v pražské aglomeraci severně od Prahy na soutoku Labe a Jizery, v sousedství s lesním masivem. Díky návaznosti na rychlostní komunikaci R 10, má dobré dopravní spojení s hl.m. Prahou a rovněž severním směrem s regionem Českého ráje a průmyslovou oblast Mladé Boleslavi. V katastru obce jsou jímací studny vodovodu Káraný Praha. Převažujícími funkčními zónami jsou zde bydlení a rekreace. To spolu s kvalitním přírodním prostředím vytváří poptávku po parcelách rodinného bydlení. Obec má zpracovaný platný území plán, jehož autorem je ing. arch. Libor Kodl, kde je podrobněji popsána návaznost na spádové území.

Řešená lokalita leží ve výhodné poloze v centrální části obce.

V budoucnu se zde nepředpokládá s těžbou žádné nerostné suroviny v ŘÚ  nebo v okolí. Řešeným územím a blízkým okolím není projektovaná žádné nové nadregionální vedení technické vybavenosti.

ŘÚ lze napojit na inženýrské sítě.

3.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Směrnými podmínkami urbanistického návrhu jsou požadavky investorů - v dané lokalitě navrhnout funkční stavební pozemky vycházející z výměr stávajících vlastnických pozemků, pro výstavbu samostatně stojících rodinných domů, tak aby byla zaručena návaznost dopravní a technické obslužnosti. Součástí návrhu jsou nově navržené obslužné komunikace a technická infrastruktura.

Vzhledem k nízkému počtu navrhovaných RD je parcelace funkční a nevytváří žádný složitější kompoziční útvar. Zástavba je realizována podél navrhované obslužné komunikace, která navazuje na stávající Ovocnou ulici. Nová komunikace je slepá ukončená obratištěm. Hranice lokality jsou konečné a v budoucnu se již nepředpokládá její rozšíření. Nájezdy na pozemky nejsou v této fázi u 1. etapy záměrně řešeny. Počítá se s tím, že budou řešeny jako součást osazení RD do terénu.

Respektováním daných vlastnických hranic při požadavku využití stávajícího nájezdu na místní komunikace a minimalizaci nákladů do technické infrastruktury a respektování požadavku odstupových vzdáleností stanovených stavebním zákonem, je v podstatě limitována parcelace pozemků.

4. REGULAČNÍ PRVKY

(citace z ÚP)

Územním plánem se pro lokalitu stanovují se následující výchozí podmínky:

- dořešit komunikační siť - přístup ze stávajících komunikací, navazujících na lokalitu, případně z navržené komunikace

- u lesa větší výměra pozemků, doporučená min. vzdálenost RD od hranice lesa 25 m

- předkupní právo obce na poz. parc.č. 133/3 a část parc.č. 133/6

-využití plochy bude prověřeno územní studií

Ve skupině PP1 tj. staveb s předkupním právem ve prospěch Obce Nový Vestec pro možnost rozšíření obecního úřadu přístavbou a zabezpečení zázemí obecního úřadu je ÚP stanovena parc. č.: 133/3 a část parc. č.133/6. V této US je plocha vyčleněna do skupiny veřejných prostranství. Ostatní požadované plochy VP jsou vymezeny zelenými pásy podél komunikace. Do plochy komunikace jsou započítány zpevněné plochy (pruhy vozovky, parkoviště) a zelených pásů o celkové šířce 5 – 6 m.

Hlavní využití:

- pozemky staveb pro bydlení  -  izolované rodinné  domy, případně dvojdomy,

- oplocené zahrady s funkcí okrasnou,  rekreační nebo užitkovou, odstavná stání umístěné na vlastním pozemku. Součástí hlavních obytných zón bude návrh ploch veřejného prostranství o ploše min. 5% celkové plochy.

Přípustné využití:

- rekreační funkce, rekreační objekty investované fyzickými osobami a provozované k účelům rodinné rekreace i rodinného trvalého bydlení nebo provozované v rámci živnostenského oprávnění k rekreačnímu pronájmu, ubytovacím službám  – rekreační nízkopodlažní chalupy a domky, rodinné domy pro trvalé bydlení s prostory použitelnými pro nájemní rekreaci v rozsahu max. 50% podlahové plochy a  s max. počtem 4 ubytovacích pokojů.

- technická vybavenost, doplňkové a související stavby: ochranná a okrasná veřejná a přírodní zeleň, drobná architektura (lavičky, plastiky, fontány, jezírka, apod.), příjezdová komunikací, drobné stavby ve smyslu definice stavebního zákona
-zařízení občanské vybavenosti, nevýrobních služeb, drobné řemeslné výroby v rámci živnostenské činnosti, chovu drobného zvířectva pro vlastní potřebu, které  budou vyhovovat ustanovením § 30,33 zák.č.258/00 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, § 11,12,13 nařízení vlády č.502/00 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a  § 22 vyhl.č.501/06 Sb. , tzn. že nebude negativně zasahovat z hlediska hluku, zápachu, prašnosti atd. sousední pozemky, drobné pěstitelství pro vlastní potřebu obyvatel zóny,

Poznámka:

- využití pozemků sousedící s lesem je možné jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů (§14, odst. (2) zák. 289/1995 Sb.).

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech (§13, vyhl.137/1998),

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- rekreační chaty

- nové řadové rodinné domy,

- bytové domy.

Podmínky prostorového uspořádání pro novou zástavbu v zastavitelných plochách:

- maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží včetně podkroví, jedno podzemní podlaží,

- max. výšková hladina zástavby  nad okolním terénem: 8,5 m, maximální výška římsy vzhledem k nejnižší části rostlého terénu: 7 m,

- typ střech není stanoveno – doporučuje se neumisťovat vedle sebe klasické podkrovní domy s přízemními (bungalowy) a RD s plochými střechami , které budou posuzovány stavebním úřadem individuelně u vhodných pozemků s kvalitní architekturou.

- minimální velikost pozemku v nových zastavitelných plochách pro rodinné domy se nestanovuje, budou splněny podmínky min. odstupových vzdáleností podle § 25 vyhl.č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  a čl. I  odst.9 a 12 vyhl.č.269/2009 Sb, kterou se vyhláška č. 501/06 sb. doplňuje.

- doporučený odstup stavby 25 m od hranice lesa, (pozn.: pro tuto US minimální 10 m.)

- KZP (koeficient zastavěnosti pozemku) = max.30%.

- koeficient nezpevněných ploch minimálně 0,6

- před zahájením výstavby bude z plochy budoucí stavby, zpevněných ploch a výkopů přípojek inženýrských sítí sejmuta ornice do hloubky 30 cm a uložena na mezideponii na vlastním pozemku RD. Po ukončení stavby bude použita k závěrečným terénním úpravám a k zlepšení  půdních poměrů na zahradách RD. Termín zahájení skrývky ornice bude upřesněn ve stavebním povolení

- odvodnění pozemků a přístupové komunikace bude provedeno vsakem s max. akumulací dešťových vod na vlastních pozemcích. Za tím účelem se doporučuje na každém pozemku umístit systém se skladováním vody v podzemní nádrži. Systém bude obsahovat přívod dešťových vod a jejich filtraci, podzemní akumulaci dešťových vod, odběrné zařízení, popřípadě systém pro doplňování vodou v období nedostatku dešťové vody. U střech s plochou do 130 m2 bude podzemní nádrž o objemu min. 3 m3, s plochou nad 130 m2 o objemu min. 4 m3. Bezpečnostní přepad bude odvodněn drenážním přepadem s vsakem na vlastním pozemku. Akumulovaná voda bude využívána pro zálivku zahrady a dále může být využita pro úklid, WC a praní prádla. Studny pro pitnou vodu se nebudou provádět. Dešťová voda z přístupové komunikace nebude stékat na sousední pozemek. Bude využito vsaku v zámkové nebo vegetační dlažbě, zelených pruzích. Případné terénní úpravy na navrhovaných pozemcích budou řešeny uvnitř pozemků svahováním nebo opěrnými zídkami

- stavby technické infrastruktury jsou územním plánem zařazené ve skupině veřejně prospěšných staveb. Jedná se o výstavbu obslužné komunikace a chodníku,  kanalizace, vodovodu plynovodu, veřejného osvětlení, elektrických a telefonních rozvodů a trafostanice. Veškeré sítě budou napojeny na stávající rozvody.

- splaškové odpadní vody se budou likvidovat napojením na projektovanou jednotnou  tlakovou kanalizaci, napojením v ul. Ovocná

- pitná a požární voda se bude získávat napojením a rozšířením na stávající vodovodní síť

- zásobování plynem bude provedeno napojením na stávající STL plynovod ukončený v ulici Ovocná. Každý RD bude mít na uliční hranici pilířek, který bude obsahovat skříň odsouhlasenou provozovatelem sítě, s hlavním uzávěrem, plynoměrem a regulátorem tlaku

- kabel NN bude přiveden zasmyčkováním ze stávající distribuční sítě podle rozhodnutí ČEZ a.s. V území bude vyčleněna rezerva na umístění nové distribuční trafostanice.

- vytápění bude realizováno především plynové, doplňkově může být využito krbových vložek na dřevo, případně tepelných čerpadel a k ohřevu TUV bude využita i solární energie

- před zahájením stavebních prací dojde k vytýčení zařízení sítí, při stavbě budou dodržena všechna ochranná pásma inženýrských sítí:  plynovod 1 m od hranice pozemků,  telekomunikační kabely  v zastavěném území dle ČSN 38 3380. Obecně je nutno respektovat zákon č.222/1994 Sb. a  ČSN 73 6005 o min. vzdálenosti při souběhu a křížení podzemních sítí.

- dopravní obslužnost bude provedena novou slepou obslužnou komunikací s obratištěm. Konstrukce vozovek bude dostatečně únosná s povrchem ze zámkové dlažby nebo v případě kladného posouzení vsaku dešťových vod do zeleného pásu - živičný. Podél komunikace bude zelený nezastavěný pruh.  Obslužná komunikace bude napojena na stávající silniční síť v místě nového nájezdu. Nová komunikace bude provedena podle ustanovení ČSN 73 6110. Bude provedena zklidněná slepá komunikace funkční třídy D1 (obytné ulice), tj. komunikace bez vymezených chodníků, pro které platí obecné zásady:  rychlost jízdy do 20 km/hod, max.délka komunikace 250 m, šířka uličního prostoru min 8 m, min.vnitřní poloměr směrového oblouku 6 m, sklon 0,5 – 8,33%,  průjezdná šířka 5,8 m. Mezi vozovkou a hranicí pozemku bude oboustranný zelený pruh s navrženou zelení. Dále je třeba postupovat zejména podle zákona č.13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic včetně změn a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích.

- V obci je zaveden pravidelný svoz domovního odpadu z odpadních nádob za úplatu. Je také zajištěno ukládání a likvidace nebezpečného odpadu a toxických látek. Organizace likvidace a využití odpadu je organizována podle platné legislativy. Systém likvidace, který je zaveden v obci bude uplatněn i v  nové lokalitě.

-  Požadavek na výměru veřejného prostranství je pro řešenou lokalitu  1461 m2, z toho 1315  m2 pro 1. etapu a  156 m2 pro 2.etapu. Podíl plochy VP je uveden v tab č.1

- stavební pozemky budou oplocené: v prostoru mezi  RD a příjezdovou komunikací se navrhuje plot se sloupky a soklem z betonových prolévacích tvárnic, do výšky 50 cm a výplní z dřevěných latí do v 120 cm. Tam, kde je před oplocením navržen pruh zeleně veřejného prostranství, bude před plotem proveden živý plot. Boční oplocení mezi jednotlivými RD bude z drátěné poplastované  pletivo KOMPAKT vysoké 150 cm s betonovým soklíkem max. výšky 20 cm. Vstupní vrátka a vjezdová vrata v oplocení dřevěná s kovovým rámem. Do opocení budou umístěny pilířky pro měření a připojení plynu a el. energie podle koordinované projektové dokumentace. Materiál pilířků bude stejný jako sokl plotu, např. prefabrikované přípojkové pilíře BP – ER,SPP, APZ - výrobce Beton Těšovice s.r.o. a Družstvo cementářů Holoubkov, s vymývaným betonovým povrchem nebo obdobné jednotně pro všechny RD.

- stavební čára se nestanovuje. Předpokládá se, že bude v rozmezí 4,0 m  až 20,0m od hranice pozemku

od společné hranice pozemků sousedních staveb mohou být RD vzdáleny min. 3,0 m, vzdálenost mezi jednotlivými RD  bude minimálně 7,0 m, doporučená min. vzdálenost RD od hranice pozemku je 5,0 m, mezi jednotlivými RD 10,0 m.

- min. vzdálenost doplňkové drobné stavby od jakéhokoliv sousedního RD bude 12 m, od hranice pozemku 2 m, při dodržení §23 vyhl.č.501/06Sb. může být umístěna až na hranici pozemku

- garáže budou buď vestavěné nebo přistavěné k objektům RD s max. spádem nájezdové rampy 1:6. Max. hloubka garáže pod úrovní přízemí - 1,5m. Jestliže dispoziční řešení neumožní účelné umístění garáže jako stavební součástí RD, zvlášť v případech, kdy je stavební čára víc než 10 m od uliční čáry, může být výjimečně navržena samostatně stojící garáž nebo přístřešek. Parkování os. automobilů je navrženo na pozemcích RD.
           - na každém pozemku stavby RD mohou být umístěny tyto doplňkové stavby, projektované podle hlavní stavby:

-jedna drobná přízemní podsklepená zděná stavba s dřevěnou výplní do 25 m2, využitá jako altán, sklad nářadí, ovoce, dílna, apod.

- venkovní bazén

- zahradní krb a venkovní posezení

- přístřešek pro osobní automobil

- výjimečné umísťování dalších staveb na pozemku (např. tenisový kurt pro vlastní potřebu) bude posuzováno individuelně.

- při rozmisťování živnostenských provozoven a služeb budou dodrženy ustanovení § 30, 31 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,  § 11, 12, 13 nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a § 22 vyhl.č.501/2006 Sb. o všeobecných technických požadavcích na výstavbu. To znamená, že stavby nebudou negativně zasahovat sousední pozemky z hlediska hluku, zápachu, prašnosti,  apod.

Pro novou zástavbu se dále doporučuje používat klasické přírodní materiály - krytina  keramická nebo betonová, klempířské výrobky nejlépe z měděného plechu, okna a vstupní dveře dřevo (Euro), fasáda štuková, hladká,  sokl barevně obdobný jako krytina, (celkové barevné řešení není stanoveno, bude určeno v DSP), okapový chodníček betonová zámková dlažba stejně tak  přístupové chodníčky a příjezdy do garáže a venkovní terasy

- kromě výše uvedených závazných podmínek je nutné dodržet technické zásady dané ČSN 73 4301 obytné budovy, platnými zákony a nařízení vlády uveřejněných ve Sbírce zákonů.

5.  PŘEHLED NAVRHOVANÝCH PLOCH

Řešené území obsahuje parcely uvedené v následující tabulce č.2. Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví navrhovatelů, doloženo v dokladové části výpisem z katastru nemovitostí.

Výpis z KN a „čistý“ snímek katastrální mapy je přiložen v dokladové části. Grafická část je zakreslena do mapy KN. Jako podklad pro další PD se stanovuje provést nové výškopisné zaměření, provedené v JTSK a absolutní výškové soustavě (Balt).

| Číslo parcely původní | Pracovní č.p. navrhované | Výměra m2 | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 116/5 | 1 | 978 |  |
| 116/6 | 2 | 1003 |  |
| 116/13 | (3) | (791) | Není součástí ÚS, již vydáno SP č.j.71717/2009/JJ na stavbu RD |
| 116/14 | 4 | 871 |  |
| 116/1 | 5 | 1308 |  |
| 116/14 | 6 | 874 | Přístup z parc.č.: 120 |
| 116/1 | 7 | 1295 | Přístup z parc.č.: 124, 125 |
| 770/2 | 8 | 1432 | Možnost sloučit pro 1 RD |
| 770/2 | 9 | 1399 |  |
| 770/6 | 10 | 1624 |  |
| 770/5 | 11 | 1628 |  |
| 770/3 | 12 | 1349 |  |
| 133/7, 770/3 | 13 | 848 |  |
| 133/7, 770/3 | 14 | 1219 |  |
| 133/1 | 15 | 1289 |  |
| 133/1 | 16 | 902 |  |
| 133/6 | 17 | 948 |  |
| 133/3, 133/6 | 18 | 683 | Předkupní právo pro obec N. Vestec, č.parc.133/3 je možné z celkové plochy vyčlenit |
| 133/4, 133/5 | 19 | 817 |  |
| 133/4, 133/5 | 20 | 913 |  |
| celkem | 21380 |  |

Tabulka č.2a, výkazy ploch – 1.etapa:

Tabulka č.2b, výkazy ploch – 2.etapa:

| Číslo parcely původní | Pracovní č.p. navrhované | Výměra m2 | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 770/1 | 21 | 1085 |  |
| 770/1 | 22 | 1095 |  |
| 770/1 | 23 | 823 |  |
| 770/1 | 24 | 835 |  |
| 770/1 | 25 | 734 |  |
| 770/1 | 26 | 682 |  |
| celkem | 5254 |  |

| Číslo parcely původní | Vlastník | Výměra celk. m2 | zábor pro VP, kom. m2 | % z celk. výměry | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116/1, 770/6 | Jan Veselý | 4433 | 206 | 4,6 |  |
| 116/5 | F.Jančík | 978 | 0 | 0 |  |
| 116/6 | Lachotovi | 1003 | 0 | 0 |  |
| 116/14 | V. a V. Urbanovi | 1745 | 0 | 0 |  |
| 133/1, 133/6,133/3 | Z.Koubová | 3822 | 684 | 17,9 | Včet. 133/3,6 VP |
| 133/4, 133/5 | Jos. Hájek | 1838 | 108 | 5,9 |  |
| 133/7, 770/3, 770/7 | Jar. Hájek | 4456 | 1040 | 23,3 | Včet.komunikace 770/7 |
| 770/2 | Holasovi | 2831 | 0 | 0 |  |
| 770/5 | J.Lubert | 1829 | 201 | 11,0 | Získá přístup i k č.parc.129 |
| celkem | 22935 | 2239 |  |  |

Tabulka  č.3a:  podíl ploch VP + komunikací dle vlastníků 1. etapa:

| Číslo parcely původní | Vlastník | Výměra celk. m2 | zábor pro VP, kom. m2 | % z celk. výměry | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 770/1, 770/8 | Hana Tihonová | 5981 | 711 | 11,9 |  |
| celkem | 5981 | 711 |  |  |

Tabulka  č.3b:  podíl ploch VP + komunikací dle vlastníků 2. etapa:

6. OCHRANA  ZEMĚDĚLSKÉHO  PŮDNÍHO  FONDU

Zástavbou lokality dojde k záboru ZPF o celkové předpokládané výměře  2,8509 ha BPEJ 2.22.10  (tř. ochrany 4)  Stávající druh pozemku navrženého k zástavbě je orná půda, zařazená  v  BPEJ 2.22.10, která je zařazena do 4. tř. ochrany, tzn. půdy s podprůměrnou produkční schopností a nízkým stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro výstavbu. Vychází - li se z předpokladu nezemědělské budoucí zastavěné plochy (RD, přístupové plochy a ostatní zpevněné plochy, bazény, drobné stavby) o velikosti 250 m2 na soliterní RD a zbytek, tj. zahrada bude evidováno jako zemědělská plocha (zahrada) bude skutečný zábor ZPF nižší, než uvedený.

7.  DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ

Dopravní řešení územní studie je zpracováno v souladu s návrhem územního plánu nově navrženou slepou obslužnou komunikací s obratištěm, která je již částečně v území geodeticky vymezena. Po dokončení se upraví mezi vlastníky a obcí způsob údržby a provozování komunikace. Možné je její převedení do sítě místních komunikací obce, tzn. že dohodou žadatele s obcí bude řešeno financování údržby a budoucí vlastnictví navrhované místní obslužné komunikace. V případě, že plocha komunikace zůstane ve spoluvlastnictví majitelů přilehlých pozemků, budou zajišťovat její provoz oni. Toto bude součástí plánovací smlouvy. Financování, vlastnictví a údržba poduličních inženýrských sítí bude dohodnuto s jednotlivými provozovateli sítí v souladu s platnými zákony.

Výstavba nových komunikací bude navržena podle ustanovení ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Je uvažováno se zklidněnou slepou neprůjezdnou komunikací funkční třídy D1 (obytné ulice), tj. komunikace bez vymezených chodníků, s rychlostí jízdy do 20 km/hod, splňující požadavek max.délky komunikace 250 m, s šířkou uličního prostoru 8,0 m, min.vnitřní poloměr směrového oblouku 6 m, sklon 0,5 – 8,33%,  průjezdná šířka 5,0 - 6,0 m. Mezi vozovkou a hranicí pozemku bude zatravněný pruh s navrženými nájezdy a přístupovým chodníkem k jednotlivým RD, které budou provedeny jako součást stavby RD, umístěny podle dispozičního řešení RD  Dále je třeba postupovat zejména podle zákona č.13/97 Sb. o pozemních komunikacích (v r. 2009 nové znění), ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic včetně změn a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Obytné ulice se preferují provést ze zámkové betonové dlažby, tl. 8 cm, stejně jako příjezdy k RD, podle hydrogeologického posudku je možné provést i živičný povrch. Doprava v klidu bude řešena v souladu se stavebním zákonem na pozemcích RD.

Srážkové vody z pozemků RD budou likvidovány retencí a akumulací na vlastních pozemcích. Odvodnění komunikace se navrhuje provést vsakem do přilehlých zelených pruhů a do spár zámkové dlažby.

Šířka veřejných prostranství, jehož součástí je komunikace, musí být v souladu s §22 vyhlášky 501/2006 Sb.

Uvedené řešení vyžaduje dodatečnou ochranu kabelů NN v místech nájezdů k RD a telekomunikační kabely se navrhují provést v chráničce v celém úseku.

Podle ustanovení závazné vyhlášky k územnímu plánu obce je komunikace a infrastruktura zařazena do skupiny veřejně prospěšných staveb.

8. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- kanalizace:

V obci není dosud provedena veřejná kanalizační síť a ČOV. Dešťové vody jsou vzhledem k propustnému podloží likvidovány retencí na vlastních pozemcích, jsou jímány v nádobách na zálivku nebo jsou napojeny na dílčí odpadní potrubí se zaústěním do Jizery nebo s drenážním vsakem.

Pro odvádění splaškových odpadních vod z celé obce je navržena nová oddílná splašková kanalizace. Tato kanalizace je uvažována jako nízkoprofilová tlaková, s čerpacími jímkami na jednotlivých pozemcích, s napojením sběrače na gravitační kanalizaci.

Hlavní přivaděč gravitační kanalizace bude veden z obce východním směrem k nově navržené čistírně odpadních vod, která bude umístěna za východní hranicí ŘÚ v k.ú. Otradovice. Na odkanalizování obce je zpracována projektová dokumentace (DSP), zpracovaná PROFI Jihlava s.r.o. v r. 2007. PD byla upravována (původní umístění ČOV v Káraném) a dosud nebylo vydáno stavební povolení. Odkanalizování řešené lokality počítá s využitím navržené koncepce odkanalizování , tj s provedením sběrného potrubí splaškové kanalizace do navrhované obslužné komunikace a napojením na veřejnou síť.

Každý stavební pozemek bude mít vyřešeno vsakování dešťových vod nebo jejich zadržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek. Vsakování je splněno, jestliže je zastavěnost do 40%, což je v souladu s regulativy ÚP. Novela  vyhlášky. č. 269/2009 Sb. doplňuje § 20 tak, že likvidace srážkových vod ze zastavěných ploch musí být řešena přednostně jejich vsakováním, což je rovněž v souladu s textací územního plánu a této ÚS.

Dešťová  kanalizace ze střech každého objektu bude zaústěná pomocí podzemního potrubí  do podzemní vlastní jímky  o minimálním objemu 3-4 m3, která zabezpečí pojmutí přívalového 15 min. deště a bude využita k zálivce. Uvedený objem je minimální a může být v realizaci zvětšen, předpoklad ročních srážek z plochy průměrně velké střechy je cca 90 m3. Při výpočtu se vychází z hodnoty extrémní intenzity deště 217 l/s/ha, což znamená že na 100 m2 sběrné plochy spadne za uvedených  15 min.celkem 1,953 m3 vody. Ostatní srážkové vody budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku. Nájezdová rampa do garáže a přístupový chodník se navrhují provést z polopropustné zámkové dlažby, čímž se na minimum sníží množství dešťových vod stékajících mimo pozemek RD.

Stávající systém odvodnění s využitím dešťové kanalizace, příkopů a zasakování bude zachován. O rozšíření původní dešťové trubní kanalizace se neuvažuje, předpokládá se likvidace dešťových vod převážně vsakováním, což je možné i z hlediska geologického profilu.

Požadavky pro likvidaci dešťových vod zasakováním

    - dešťové vody ze zelených ploch budou likvidovány zasakováním na místě

    - čisté dešťové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku

    - dešťové vody ze zpevněných ploch, kde nehrozí kontaminace ropnými produkty, budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku

    - dešťové vody z ploch, kde hrozí kontaminace ropnými produkty, budou svedeny na odlučovač ropných látek, čisté odpadní vody pak budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku

    - v případě, že nebude možné dešťové vody či jejich část likvidovat na přímo na pozemku, budou tyto vody jímány do vlastních retenčních nádrží, odkud budou odpouštěny pomocí řízeného odtoku a následně přednostně zasakovány

b.vodovod:

V obci byl v letech 1988 – 1990 vybudován veřejný vodovodní řad, který je přímo napojen na Pražskou vodárnu v Káraném. Zásobování obyvatel vodou je tak ve vyhovujícím stavu s dostatečnou rezervou pro nárůst obyvatel.

Pro navrhovanou lokalitu se navrhuje prodloužení a případné možné zaokruhování stávající vodovodní sítě, kterou se budou zásobovat nové objekty pitnou vodou.

Navrhovaný vodovod bude trasovaný ve společném výkopu s kanalizací (při křížení musí být vždy kanalizační potrubí pod vodovodním), bude napojený na veřejný vodovodní řad obdobně jako kanalizační potrubí. Napojení potrubí bude provedeno s plným počtem šoupat.

Každý RD bude mít vlastní přípojku s vodoměrnou šachtou umístěnou cca 1 m za plotem. Na vodovodním řadu budou podle projektu vodovodu osazeny podzemní vzdušníky a  požární hydranty. Potrubí budou uloženo ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005. Po uložení vodovodu se provedou tlakové zkoušky.

Výpočet předpokládaného množství pitné vody je proveden podle směrnice č.9/73 – pro rodinné domy uvažováno snížení o 40% (čl.IV/4 Směrnice). Skutečná spotřeba, zejména při využití zařízení na zachycení a využívání dešťových vod (viz např. www.asio.cz), bude nižší.

Předpokládaná celková spotřeba vody1. etapa:

Bilance potřeby vody pro 1 RD:

počet max. 5 osob:	5x 120 l/den = 600l/den

prům. denní spotřeba vody	600 l/den = 0,007 l/s

maximální denní spotřeba	600x1,5 = 900 l/den = 0,010 l/s

maximální hodinová potřeba	900x2,1x1/24 = 78,75 l/hod = 0,022 l/s

roční spotřeba vody	220 m3

pro 18 RD:

prům. denní spotřeba vody	 0,126 l/s

maximální denní spotřeba	15552 l/den = 0,18 l/s

maximální hodinová potřeba	1426 l/hod = 0,40 l/s

roční spotřeba vody	3960  m3

Předpokládaná celková spotřeba vody 2. etapa:

pro 6 RD:

prům. denní spotřeba vody	 0,042 l/s

maximální denní spotřeba	5400 l/den = 0,06 l/s

maximální hodinová potřeba	500 l/hod = 0,14 l/s

roční spotřeba vody	1320  m3

- ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE

a. elektrická energie

Elektrifikace obce byla provedena v r. 1932. V ŘÚ není žádná elektrárna nad 1 MW. Jsou zde 3 distribuční trafostanice, na poz. parc. č.  396/2, 679/5, 757. TS jsou napájeny primárním  nadzemním a podzemním vedením 22 kV. Sekundární NN rozvody jsou kabelové.

Elektrifikaci území zajišťuje od r. 1992 skupina ČEZ a.s., která se v r. 2003 spojila s distribučními společnostmi a takto v dnešní podobě kompletně zabezpečuje vlastní zásobování el.energií. Pro řešené území provádí  zásobování ČEZ Distribuce a.s.. Skupina ČEZ zajišťuje výběrové řízení na projektanta, dodavatele a vlastní odběr, včetně řešení koncepce zásobování oblasti. Pro návrh ÚPO se neurčují koridory napájecích tras VN, které jsou již provedeny.

Nové elektrické rozvody v obci budou prováděny jako kabelové. Pro celkový návrh výstavby cca 24 RD se uvažuje s výstavbou nové trafostanice, jelikož stávající distribuční rozvody jsou pro řešenou lokalitu nedostatečné. Pro navrhovanou TS je vyčleněna plocha 5x3 m na poz. č. parc. 770/1. Investorem bude na základě oddělovacího plánu a vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby, ČEZ Distribuce.

Rozvody NN budou provedeny kabelové 0,4 kV AYKY  budou uloženy v zemi v kabelovém loži se zákrytem fólií, v chráničkách. Napájecí kabely budou ukončeny v hlavních domovních skříních typu SPP, ER v oplocení pozemků pro výstavbu rodinných domků. Skříně SPP, ER budou připojovány smyčkováním. V elektroměrových rozváděčích budou osazeny hlavní jističe s charakteristikou typu B podle ČSN 60898 (354170). Trasy  rozvodů budou vedeny po veřejně přístupných komunikacích. Prostorové uspořádání kabelů bude vyhovovat požadavkům ČSN 73 60 05 a předpisům souvisejícím. Uzemnění přípojkových  skříní bude provedeno FeZn páskem uloženým ve výkopu společně s kabelem.

Pro nové kabely bude navržena trasa v zelených pásech, co nejblíže do 70 cm od okraje vozovky, aby bylo možné ve zbývající šířce pásu zasadit zeleň.

Výstavba rodinných domků bude respektovat ochranná pásma venkovního vedení ve smyslu zákona č. 222/1994 Sb. (Energetický zákon).

Podle zákona č.458/2000 Sb., zajišťuje úpravy přenosové sítě jeho vlastník tj. ČEZ a.s,. Rovněž provedení nového rozvodného zařízení k přenosu elektřiny zajišťuje ČEZ a.s.  K tomu je nutné uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ a.s., kde na základě těchto oboustranně podepsaných smluv budou zahájeny projektové práce na nová zařízení.

Jelikož území leží v dosahu rozvodů zemního plynu, počítá se převážně se stupněm elektrifikace „A“, tj. vytápění a vaření plynem. V případě vaření na elektrickém sporáku, vytápění a příprava TUV plynem budou objekty v souladu s ČSN 33 2130 zařazeny do stupně elektrizace „B“ s maximálním soudobým příkonem Pb=16,5 kW. Instalovaný příkon je 24,6 kW. Hlavní jističe před elektroměry budou v běžných podmínkách navrženy 3x25 A.

1etapa:

Pro 18 navrhovaných RD 1. etapa se počítá:

instalovaný příkon: 18 x 7  kW = 126 kW, maximální soudobý příkon: Pb = 86 kW,

2. etapa:

Předpoklad příkonů ve špičce pro 6 RD 2. etapa:

Popis	příkon		množství	soudobost	příkon celkem

Přípojka pro RD bez el. topení5 kW		3 přípojek		0,5		7,5 kW

Přípojka pro RD s el. topením	18 kW		3 přípojek		0,5		27 kW

Přípojka pro VO 3 lampy		1 kW		1 komplet		1		1  kW

Soudobý příkon ve špičce celkem							35,5 kW

Předpoklad roční spotřeby pro 6 RD 2. etapy:

Popis 					spotřeba jedn.	     Spotřeba celkem

Přípojka RD bez el. topení		3 přípojek		  4 380  kWh		  13 140 kWh

Přípojka RD s el. topením		3 přípojek		10 074  kWh 		30 222 kWh

Přípojka VO					   			    584 kWh

Roční spotřeba celkem					 			43 946 kWh

Předpoklad příkonů ve špičce pro 30 RD i s parcelami 116/12 a 116/13

Popis		příkon		množství	soudobost	příkon celkem

Přípojka pro RD bez el. topení5 kW		15 přípojek		0,5		37,5 kW

Přípojka pro RD s el. topením	18 kW		15 přípojek		0,5		135 kW

Soudobý příkon ve špičce celkem							172,5 kW

Předpoklad roční spotřeby

Popis 				         spotřeba jedn.	     Spotřeba celkem

Přípojka RD bez el. topení		15 přípojek		  4 380  kWh		  65 700 kWh

Přípojka RD s el. topením		15 přípojek		10 074  kWh 		151 110 kWh

Roční spotřeba celkem				 			216 810 kWh

b. veřejné osvětlení, telekomunikace

VO je v obci zavedeno a zajištěno soustavou svítidel se silovým rozvodem NN. Zařízení je napájeno jedním zapínacím bodem, který je umístěn na obecním úřadě.

Komunikace řešeného území budou osvětleny výbojkovými svítidly 1x50W SHL na ocelových bezpaticových sadových stožárech výšky 6m umístěných ve vzdálenostech cca 40m. Osvětlenost komunikací je navržena podle předpokládané nízké intenzity provozu na průměrnou hodnotu jasu vozovky 0,12cd/m2, což odpovídá průměrné intenzitě osvětlenosti 2,2lx. Svítidla budou napájena ze stávajícího rozvodu. Rozvody budou kabelové, kabely budou uloženy v zemi v kabelovém loži se zákrytem cihlou, betonovou dlaždicí nebo plastovou deskou, vozovky budou podcházeny v chráničkách. Kabely budou typu  AYKY4Bx16. Prostorové uspořádání kabelů bude vyhovovat požadavkům ČSN 73 60 05. Projekční dokumentace VO bude řešena komplexně v návaznosti na obec.

Nová výstavba musí respektovat stávající telekomunikační zařízení. Předběžně se neuvažuje s pokládkou telekomunikačních kabelů

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

V obci je kabelové sdělovací vedení Telefonica O2 Czech Republic a.s.

Kapacita přívodních linek do obce je pro současnou potřebu dostatečná. Na území obce jsou zřízeny účastnické rozvaděče, ze kterých lze pokrýt i nové požadavky na telefonní linky pro zástavbu na nových plochách. Přitom budou vzaty v úvahu následující skutečnosti:

    - Připojení bude závislé na skutečných požadavcích na zřízení účastnických stanic a bude řešeno podle výstavby lokalit a požadavků jednotlivých účastníků.

    - Připojení účastnických stanic a pokládku telekomunikačních kabelů je nutné provádět spolu s ostatními inženýrskými sítěmi, aby nedocházelo k opakovaným výkopům v jedné trase, a je přitom třeba respektovat ochranné pásmo sdělovacího vedení, které je 1,5m po celé délce trasy na obě strany od krajního kabelu.

c. zásobování plynem

V obci je zaveden zemní plyn STL. Plynofikace byla provedena v r. 2000. S plynofikací se počítá i v navrhované zástavbě. Zemní plyn slouží k vytápění, ohřevu TUV a vaření. V současné době se k vytápění používá i elektrická energie (tepelná čerpadla), k ohřevu TUV netradiční a obnovitelné zdroje, sporáky a zejména trouby se používají elektrické (kombinované sporáky). Tento trend bude spíš narůstat, i když bude záležet na poměru cen energií. Pro účely ÚP lze počítat, že 90 % objektů bude plynofikováno a 70 % energetického pokrytí RD bude získáno spalováním plynu. Současně bude narůstat kvalita tepelně technického řešení novostaveb a účinnost vytápění (rekuperace), takže se bude snižovat měrná spotřeba plynu na 1 RD.

Veřejné rozvody plynu budou ukončeny přípojkou na hranici pozemků RD v uzamykatelné skříňce typu BP – APZ (Beton Těšovice a.s, Družstvo cementářů Holoubkov) nebo obdobné, kde bude umístěn uzavírací kulový kohout G 1“, regulátor tlaku z STL na NTL s průtokem 4 m3 /hod. (např. MESURA B6 VSI) s výstupním tlakem 2,0 kPa, plynoměrem velikosti G4. Typ výzbroje bude konzultován s dodavatelem plynu.

Plynové potrubí bude uloženo ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005 v min. hloubce 100 cm.

1. etapa (zimní období)

Spotřeba plynu:

plynový kotel + sporák		 počet přípojek		spotřeba jednotlivě	Spotřeba celkem

1 den		18			10 m3/den		180 m3/den

Spotřeba plynu:

pro průměrný RD se uvažuje s max.průtokem plynu 2,8 m3/hod a s roční spotřebou plynu 3 500 m3/rok, tj. pro celou lokalitu 18 RD:

max.průtok plynu 29 m3/hod

roční spotřeba plynu: 63 000 m3

2. etapa (zimní období)

Spotřeba plynu:

maximální spotřeba plynu

plynový kotel + sporák		počet přípojek		spotřeba jednotlivě	Spotřeba celkem

1 den		6			10 m3/den		60 m3/den

Spotřeba plynu:

pro průměrný RD se uvažuje s max.průtokem plynu 2,8 m3/hod a s roční spotřebou plynu 3 500 m3/rok, tj. pro celou lokalitu 6 RD:

max.průtok plynu 9,8 m3/hod

roční spotřeba plynu: 21 000 m3

10.  ZÁSADY PROVÁDĚNÍ STAVBY

ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ, JEHO ÚPRAVY

Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemku, který je ve vlastnictví stavebníka. Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

Vzhledem k charakteru stavební akce a konkrétní situaci - rodinné vlastnictví sousedních pozemků - není nutné staveniště podrobit zvláštním přípravám.

Prostor staveniště bude vymezen výstražným značením nebo stávajícím oplocením (v případě jeho existence) omezující přístup nepovolaných osob.

VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Veškeré významné sítě technické infrastruktury potřebné k výstavbě objektu se nacházejí v blízkosti staveniště – na pozemku, na kterém bude realizována stavba.

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště bude napojeno na el. energii z pilířků TV, kde bude před zahájením stavby zaveden el. proud s připojovací a elektroměrovou skříní.  Před zahájením stavby bude rovněž osazen vodoměr pro zásobení stavby vodou. Po dohodě se správci sítí bude po dobu stavby zřízeno provizorní měření. V případě zahájení stavby před zavedením vody bude zajištěna dovozem v cisterně.

Odvod dešťových vod ze staveniště není nutné vzhledem ke stávajícímu vyhovujícímu stavu řešit. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku.

ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Prostor staveniště bude vymezen stávajícím oplocením (viz. výše), dále na viditelném místě v prostoru vjezdu na staveniště bude umístěna tabulka s povolením stavby (pokud bude součástí daného správního řízení) a dále tabulka – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, v  rozměrech a grafice dle platných předpisů. Samotná stavba bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí.

Po celou dobu stavby objektů bude v plném rozsahu zachován příjezd ke všem okolním objektům a pozemkům dalších vlastníků. Dočasné zábory budou prováděny tak, aby byl vždy zachován přístup a možnost obsluhy stávajících objektů v sousedství stavby a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a zejména chodců.

Při realizaci budou použity pouze takové technologie a stroje, které nemají negativní vliv na životní prostředí.

Při stavbě bude použita tato mechanizace: strojní rypadlo, nakladač, nákladní automobil, mobilní jeřáb, autodomíchávač, míchačka, vrtačka, svářecí technika a další drobná mechanizace.

ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Zařízení staveniště bude obsahovat skládku kusového a sypkého materiálu. Ostatní nutné prostory budou vymezeny v rámci provizorního objektu. Jedná se o sklad materiálu s nutnou ochranou před povětrnostními vlivy, šatnu a kancelář stavby a chemický záchod

Veškeré automobily opouštějící staveniště budou před výjezdem z pozemku očištěny.

Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice v půdorysu budoucí stavby a zpevněných ploch a bude uložena na mezideponii. Vedle bude uložena zemina z výkopku základových pasů, který se použije k zásypům kolem stavby při závěrečných terénních úpravách.

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PRO JEHO OCHRANU

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí.

  - Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. Nařízení vlády č. 148/2006 (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb., vyhláška MZ č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace, občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystavěni hluku v co nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Zhotovitel díle je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk.

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

- dostupným opatřením ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů s pravidelnou technickou údržbou

- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30 m od míst pobytu lidí

- hodinu před a po zahájení stanovené pracovní doby tj. 6-7 a 21-22 je přípustná hladina hluku stanovena na 55 dB.

- v noci v době od 22-6 je hladina zvuku stanovena na 45 dB.

  - Emise

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, demolice objektů apod.

Zhotovitel musí dodržovat zejména:

Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve pozdějších předpisů

Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášku 356/2002, kterou se stanoví seznam stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžovíní zápachem a intenzity zápachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů

  - Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovu v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

  - Prašnost

V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (u demolic kropením bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. Lešení doporučuji opatřit fólií proti úniku prachu do okolí.

  - Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod.

Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízená vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.

Zákon č. 254/2001 o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášku Mze č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých (zákonů o vodovodech a kanalizacích)

Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

e. Odpady

V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

- vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 111/1994, o silniční dopravě (část III – Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška MPŽ a MDZ 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška MPŽ 381/2001, kterou stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů ze státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku MPŽ 383/2001, o podrobnostech nakládaní s odpady ve znění pozdějších předpisů,

Povinnosti původce odpadu:

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů, odpady které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí zhotovitel zajistit zneškodnění odpadů. Dále podle § 5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládaní s odpadem je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány zodpovědné osobě. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. Zbytkový stavební materiál bude roztříděn, řádně uložen na staveništi a následně využit. Dřevěné netoxické části budou použity jako palivové dříví, odpady nebudou spalovány na volném prostranství. Pevné inertní části (kamenivo, zbytky betonu, omítky, cihly apod.) se mohou z části uložit do násypu pod budoucí terasu. Ostatní odpady jsou v kategorii směsného odpadu, obalů kategorie Q1,Q6 budou odvezeny na skládku (sklo, plasty apod.). V případě výskytu nebezpečných odpadních látek zajistí prováděcí organizace jejich bezpečné uložení a likvidaci na řízené skládce. Jedná se o kategorie C41, H3-6 (ředidla, zbytky barev, apod.). Počítá se s tím, že výkopová zemina bude použita k hrubým terénním úpravám na vlastních pozemcích a nebude odvážena na skládku.

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.:

| Druh odpadu | Kód |
| --- | --- |
| Papírové a lepenkové odpady | 150101 |
| Kovové obaly | 150104 |
| Beton | 170101 |
| Tašky a keramické výrobky | 170103 |
| Dřevo | 170201 |
| Sklo | 170202 |
| Plasty | 170203 |
| Asfaltové směsi obsahující dehet | S 170301 (*) |
| Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných látek | S 170409 (*) |
| Kabely | 170411 |
| Jiné stavební a demoliční odpady | 170904 |
| Papír a lepenka | 200111 |
| Textilní materiály | 200111 |
| Směsný komunální odpad | 200301 |
| Uliční smetky | 200303 |

OCHRANA ZDRAVÍ

Staveniště bude zřízeno tak, že bude vybaveno příjezdovými cestami k dopravě materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí přitom docházet k ohrožení nebo nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožení bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke znečištění komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým objektům a pozemkům, k zastávkám hromadné městské dopravy, k vodovodním sítím, požárním zařízením a nesmí dojít k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území a oblastí

Staveniště se vhodným způsobem zajistí, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Zajištění stavby nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, jestliže zajištění stavby by zasahovalo do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly.

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek, dále musí být odvodněna stavební jáma a zastřešení provést provizorně tak, aby do odkryté střechy nezatékalo.

Veškeré sítě se v prostoru staveniště vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit.

Veřejná prostranství a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků stavby, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejností, se musí po dobu společného fungování bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochrankami proti rozstřiku bláta a vody.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště využijí jen ve stanoveném rozsahu a době. Před ukončením používání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán správy od tohoto požadavku neustoupí.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZEPČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při provádění stavby budou dodrženy bezpečnostní předpisy, pracovníci budou řádně proškoleni o BOZP, záznam bude proveden do stavebního deníku. Pracovníci budou vybaveni pracovním oděvem a ochrannými pracovními pomůckami. Na stavbě bude provedeno bezpečnostní opatření a značení dle platných předpisů.

Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá zhotovitel (dodavatel) stavby. Při stavbě budou dodržena bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře brán ohled na vlastníky sousedních nemovitostí.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Stavební práce budou probíhat pouze ve všední den od 7.00-21.00 hod.

Základní legislativní předpisy:

- směrnice rady 92/57/EHS ze dne 24.6. 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích,

- zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1.1. 2007

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci),

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

- zákon č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě,

- zákon č. 102/2000 Sb., o pozemních komunikacích,

- zákon č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

TERMÍNY PŘÍPRAVY, ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY, LHŮTA VÝSTAVBY

Orientační lhůta výstavby samotného objektu RD s přihlédnutím k rozsahu stavby, použitým materiálům, technologiím je odhadována na jeden rok, další úpravy během užívání stavby. Lhůta výstavby bude upřesněna dle možnosti čerpání finančních prostředků investorem a klimatických podmínek.

Stavba bude zahájena výstavbou technické infrastruktury v pásu navržené komunikace.  Po uložení vodovodu, kanalizace a plynovodu bude provedena vozovka, elektro a telekomunikační kabely, po dokončení většiny RD zelené pásy, případné dokončovací práce obslužné komunikace (finální vrstvy, nájezdy na pozemky, opravy).

V Praze prosinec  2011                       zpracovali:  ing.arch.Libor Kodl

Ing.David Havránek, Ing. Jiří Ryšavý