Příloha č. 1

O b e c   N o v ý   V e s t e c

Č.j.: VNTTR/453/10                                                                         Nový Vestec dne 15.9.2010

Opatření obecné povahy

Územní plán Nový Vestec

Zastupitelstvo obce Nový Vestec, příslušné podle ustanovení  § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

Územní plán Nový Vestec

který obsahuje textovou a grafickou část.

# Textová část:

- VYMEZENÍ  zastavěného  území

Zastavěné území bylo vymezeno v rámci Pr+R a při zpracování tohoto návrhu územního plánu aktualizováno a je zakresleno ve výkresové dokumentaci, zejména ve výkresech č.1 – Základní členění území  a č.2 – Hlavní výkres. Toto území se vymezuje v souladu s §§ 2, 43, 58, 59, 60, 189 SZ  a zachycuje stav k  1. 6. 2009.

Koncepce rozvoje území a ochrana hodnot území

## 2.1 Koncepce rozvoje území

Územní plán navrhuje rozvíjet obec jako svébytné a specifické venkovské sídlo s důrazem na dobré podmínky pro bydlení a rekreaci a na zachování přírodních a kulturních hodnot území.

Obec Nový Vestec má neopakovatelnou polohu na pravém břehu řeky Jizery u soutoku s Labem na protilehlé mírné vyvýšenině ohraničená masivním lesním porostem.

Původní osada Vesce, vznikla pravděpodobně ve 14. stol, ležela jihozápadně od dnešního Nového Vestce, který byl založen r. 1777. Původní osada byla po r.1580 zrušena. Nové osídlení bylo založeno jako ulicový typ pro 15 stavení, podél dnešní Hlavní ulice, s úzkými hlubokými polnostmi orientovanými kolmo k ulici. Toto schéma zůstalo dodnes s dělením polí a jejich nepravidelnou zástavbou obytnými budovami. Uvedené členění je narušeno v pásu u Jizery, kde vzniká po r. 1911, tedy po uvedení do provozu Pražské vodárny Káraný, a v 30 tých letech masivní vilová výstavba. Lokalizace v  blízkosti od Prahy,  koupání v Jizeře a okolí krásných lesů vedla k postavení 48 vil v období  1932 až 1939. V podstatě stejné podmínky umocněné výstavbou dálnice R 10 vedou k rozsáhlejší výstavbě rodinných domů v poslední době. Schéma zástavby podél hlavní ulice a kolmé dělení polností pro parcely RD vedoucí k nepravidelné šachovnicové zástavbě je uplatňován dodnes a navrhovaná zástavba vychází z tohoto schématu.

V zastavěném území Nového Vestce je dominantní obytná a rekreační funkce, ostatní složky se jí v návrhu podřizují, aby nedocházelo k narušování kvality životního prostředí.

V souladu s tím navrhuje územní plán rozvojové plochy především pro obytnou   zástavbu. Lze očekávat, že o tyto plochy bude vzhledem k poloze obce v následujících letech zájem. Počet obyvatel by se tak mohl během příštích 15-ti až 20ti let zvýšit ze stávajících 320 o cca 400, tedy zhruba na více než dvojnásobek současného stavu. Tento počet by se měl v následujících letech stabilizovat a další rozvoj bude spočívat v kvalitativních změnách obytného prostředí,  nikoliv v dalším nárůstu počtu obyvatel.

Navržené plochy jsou limitovány dvěma zásadními faktory. Hlavním přírodním limitem je hranice vodních toků, z toho vyplývající záplavové území Labe a Jizery a druhým omezujícím prvkem je ochranné pásmo vodovodní soustavy Praha – Káraný. V rámci těchto a dalších omezujících faktorů (kvalitní zemědělská půda, hranice lesního masivu) je navrhovaný rozvoj území nutno brát jako maximální  a výhledově hraniční.

## 2.2) Ochrana a rozvoj hodnot území

Návrh zachovává  hodnoty území, jak urbanistické a architektonické, tak přírodní.

2.2.1) Architektonické hodnoty

V řešeném území je řada architektonicky kvalitních meziválečných vil i solidní stavby RD z poslední doby.  Za jmenovitou zmínku stojí  „Říční lázně“ na břehu Jizery z 30. tých let 20. století a objekty evakuačních vodárenských věží, jakožto zástupci drobné industriální architektury. Byly postaveny v secesním slohu v r. 1910.

Památkově chráněné objekty a areály se v zájmovém území nevyskytují. Z tohoto požadavku vycházejí rovněž podmínky prostorového uspořádání ploch (viz kap. f.1).

2.2.2) Přírodní hodnoty

ÚP Nový Vestec vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území včetně ÚSES, respektuje je a je s nimi koordinován. Kromě ÚSES jde o tyto hodnoty:

Významné krajinné prvky

- VKP ze zákona: údolní niva Jizery a Labe vč. vodních toků a lesní porosty;

- VKP 16 "Za probošťskou loukou" - starý odstavený meandr na soutoku Labe a Jizery v různém stupni zazemění s lužními porosty, vrbinami a rákosinami, polokulturní i částečně přirozené vlhké louky, mokřady;

- VKP 20 "U probošťské tůně" - okraj terasy dnes zazeměného meandru, vysoká zeleň na svahu a přirozená luční společenstva;

- VKP L1 "V zahrádkách" - fragment lužního lesa v poli a navazující lado

Přírodní biotopy,  které se vyskytují ve fragmentech a většinou v degradovaných formách:

- vlhké až mokré louky s rákosinou a mělkou terénní depresí  s lužním porostem při jižním okraji obce;

- břehové a doprovodné porosty Labe a Jizery,

- polokulturní louky v prostoru ochranného pásma vodárenského zařízení

- liniové prvky doprovodné zeleně katastrálně evidované, či prvky zeleně na orné půdě

Urbanistická koncepce

## 3.1) Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce vychází z charakteru obce Nový Vestec. Jedná se o ulicovou zástavbu, založenou v 18 stol., s ortogonální osnovou zástavby, bez původního dominantního návesního prostoru. Návrh ÚP vytváří předpoklady k doplnění chybějících vazeb.

Kompozice

Historická část kolem Hlavní ulice je tvořena původními zemědělskými usedlostmi podélného tvaru, orientovanými oboustranně kolmo k ulici s hlubokou záhumenní částí. Navazující prvorepubliková zástavba kopírovala v menším měřítku původní kompozici a nebo vznikala podél  Jizery a přilehlého lesa moderní výstavba určená k rekreaci nebo trvalému bydlení bez návaznosti na půdu, jakožto zdroj obživy. Poválečná výstavba v tomto  pokračovala, se specifikou socialistické výstavby, to znamená namísto  letních sídel vznikaly rekreační chaty, k bydlení také řadové domky a „bytovky“, jakožto nájemní forma bydlení a stavby zemědělské výroby. Vzhledem k ochranným pásmům vodních zdrojů tato výstavba nenabyla převažující charakter a obec si zachovala původní ráz, který zachovává i výstavba po r. 1989.

Navrhovaná zástavba urbanisticky navazuje na  započatou parcelaci s uplatněním převážně obytné zóny v rodinných domech, doplněnou občanskou  a technickou vybaveností, propojením komunikační sítě a doplněním zeleně s respektováním ochranných pásem.

Rozvoj nové zástavby je navržen převážně v přímé vazbě na stávající zástavbu, v plošných prolukách. V daných společensko vlastnických vztazích  není navrženo posílení stávajícího centrálního veřejného prostranství v návaznosti na stávající občanské vybavení. Výhledově je řešeno předkupním právem obce na přilehlé pozemky sousedící s multifunkční budovou obecního úřadu a chybějící centrální prostor je navrženo částečně založit v nové zástavbě.

Aby byly zachovány hodnoty tradiční a pro tuto oblast charakteristické zástavby, je navržena pouze nízkopodlažní zástavba a podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny tak, aby nová výstavba co nejvíce respektovala stávající charakter sídel a byla pomocí zeleně zapojena do krajiny.

##### Funkční využití a infrastruktura

Územní plán preferuje bydlení jako hlavní funkci. Proto je většina rozvojových ploch určena pro výstavbu rodinných domů a drobných podnikatelských prostor spojených s bydlením majitele.

Jedinými objekty určenými k přestavbě, které jsou v nevyhovujícím stavu, jsou skladové haly v západní části řešeného území. Stávající výrobní plochy jsou stabilizované a územní plán stanoví podmínky pro jejich využívání a nepočítá se s návrhem nových ploch pro výrobu a skladováni.

Pro rozvojové plochy i stávající zastavěné území je navržena odpovídající dopravní obsluha a technická infrastruktura, důležitý je zejména návrh likvidace splaškových vod. Dopravní nevhodnost jediné hlavní průjezdné komunikace není předmětem řešení územního plánu, vzhledem k tomu, že možnost doporučené trasy nové komunikace probíhá mimo řešené území, jsou navrženy pouze dílčí  úpravy.

Návrh respektuje přírodní hodnoty území a vymezuje územní systém ekologické stability.

Veškerá výstavba a využívání území musí splňovat stanovené regulativy (podmínky pro využití ploch a pro prostorové uspořádání) a respektovat dosavadní charakter zástavby.

## 3.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Plochy přestavby

Návrh územního plánu vymezuje do této kategorie skladové haly na parc. č.: 678/1 (p.Urban), 678/2 (p.Roubíček), 678/3 (p.Procházka). Jedná se o nevyhovující ocelokolny, bez provozního využití. V návrhu ÚPO jsou navrženy k přestavbě, funkční využití zůstává neměnné, tedy drobná výroba a skladování, které nebude v konfliktu se sousední obytnou zónou.

Zastavitelné plochy:

| Číslo lokality | Číslo parcely KN | výměra m2 | kultura | zábor ZPF m2 | BPEJ | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 BC | 679/6 | 150 | zahrada | 150 | 2.2.210 | J. Peroutková, Fr.Urban |
|  | 681/7 | 9717 | orná půda | 9717 | 2.2.210 | Jos. Roubíček |
|  | 681/14 | 5808 | orná půda | 5808 | 2.2.210 | T. a Š. Lanovi |
|  | 681/15 | 6759 | orná půda | 6759 | 2.2.210 | Hana Dvořáčková |
|  | 681/16 | 9255 | orná půda | 9255 | 2.2.210 | Jos.+ Mir. Svobodovi |
|  | 681/17 | 8707 | orná půda | 8707 | 2.2.210 | J. Peroutková, Fr.Urban |
| součet | 40396 |  | 40396 |  |
| 2 BC | 676/5 č | 10762 | orná půda | 10762 | 2.2.210, 2.5.600 | Ing.St.Vondráček CSc. a spol. |
|  | 676/13 č | 4998 | orná půda | 4998 | 2.2.210, 2.5.600 | Martin Fuchs a spol. |
|  | 676/14 č | 5808 | orná půda | 5808 | 2.2.210 | Boh. Strnadová |
| součet | 21568 |  | 21568 |  |
| 3 BC | 610/1 č | 7437 | orná půda | 7437 | 2.2.210 | Ing. Fr. Dolanský |
|  | 610/2 | 929 | orná půda | 929 | 2.2.210 | Jan Bouda |
|  | 610/4 | 935 | orná půda | 935 | 2.2.210 | Ing.D. + Štefan Šarvašovi |
|  | 610/6 | 963 | orná půda | 963 | 2.2.210 | Ing.D. + Štefan Šarvašovi |
|  | 610/8 | 965 | orná půda | 965 | 2.2.210 | Petr Janda |
|  | 610/10 | 846 | orná půda | 1595 | 2.2.210 | Jan Bouda |
|  | 610/12 | 1401 | ostatní pl. | - | 2.2.210 | Boudovi, Šarvašovi, Zoufalíkovi |
|  | 610/15 | 936 | orná půda | 936 | 2.2.210 | Boh. a Iv. Zoufalíkovi |
|  | 625 | 1082 | zahrada | 1082 | 2.2.210 | Zimmermannovi |
| součet | 14412 |  | 13011 |  |

Tabulka návrhu rozvojových oblastí:

| Číslo lokality | Číslo parcely KN | výměra m2 | kultura | zábor ZPF m2 | BPEJ | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 BC | 77/1 | 759 | orná půda | 759 | 2.2.210 | Jos. Hájek |
|  | 77/2 | 825 | orná půda | 825 | 2.2.210 | Lenka Vančurová |
|  | 77/3 | 822 | orná půda | 822 | 2.2.210 | Radka Kudrnová |
|  | 77/4 | 1190 | orná půda | 1190 | 2.2.210 | Fr. a Ver. Vocáskovi |
|  | 77/9 | 858 | orná půda | 858 | 2.2.210 | J.Mádlová, O.Tříška |
|  | 549/1 | 38 | zahrada | 38 | 2.2.210 | J.Hájek |
|  | 553/1 | 57 | zahrada | 57 | 2.2.210 | J.Hájek |
|  | 762/3 | 1077 | orná půda | 1077 | 2.2.210 | Jan a ing Helena Kubrychtovi |
|  | 762/4 | 339 | orná půda | 339 | 2.2.210 | Obec Nový Vestec |
|  | 762/12 č | 120 | Orná půda | 120 | 2.2.210 | L.a F. Machačkovi |
|  | 762/16 | 901 | orná půda | 901 | 2.2.210 | Ing. Jin.Fiala, L.Racková |
|  | 762/20 | 600 | orná půda | 600 | 2.2.210 | A aj. Doskočilovi |
|  | 762/21 | 530 | orná půda | 530 | 2.2.210 | Jitka Veselá |
|  | 762/22 | 1597 | ostatní pl. | 0 | - | Obec Nový Vestec |
|  | 762/23č | 472 | orná půda | 472 | 2.2.210 | A a P. Šebestovi |
|  | 762/27 | 847 | orná půda | 847 | 2.2.210 | Petr a Danuše Doudovi |
|  | 762/28 | 296 | orná půda | 296 | 2.2.210 | Petr a Danuše Doudovi |
|  | 762/29 | 667 | orná půda | 667 | 2.2.210 | Petr a Danuše Doudovi |
|  | 762/30 | 852 | orná půda | 852 | 2.2.210 | Ing.Alena Traubová |
|  | 762/39 č | 5302 | orná půda | 5302 | 2.2.210 | Ing.Ludvík Jonáš |
|  | 762/40 č | 4304 | orná půda | 4304 | 2.2.210 | Jar. Hájek |
|  | 762/41 č | 6600 | orná půda | 6600 | 2.2.210, 2.5.600 | Jan Svoboda, Irena Veselá |
|  | 762/42 | 4574 | orná půda | 4574 | 2.2.210 | Hana Čuchalová |
|  | 762/43 | 4840 | orná půda | 4840 | 2.2.210 | Martin Čvančara a spol. |
|  | 762/44 | 2736 | orná půda | 2736 | 2.2.210 | Michal a Ivana Doušovi |
|  | 762/45 | 2673 | orná půda | 2673 | 2.2.210 | Michal a Ivana Doušovi |
|  | 762/46 | 906 | orná půda | 906 | 2.2.210 | M.Altman, M.Hrušková |
|  | 762/53 | 913 | orná půda | 913 | 2.2.210 | MUDr.N.Zolmanová |
|  | 762/54 | 344 | orná půda | 344 | 2.2.210 | M. a V. Tyl, N.Zolmanová |
|  | 762/55 | 279 | orná půda | 279 | 2.2.210 | M. a V. Tyl, N.Zolmanová |
|  | 762/56 | 962 | orná půda | 962 | 2.2.210 | Michal a Ivana Doušovi |
|  | 762/58 | 933 | orná půda | 933 | 2.2.210 | M.Altman, M.Hrušková |
|  | 762/59 | 940 | orná půda | 940 | 2.2.210 | M.Altman, M.Hrušková |
|  | 762/60 | 939 | orná půda | 939 | 2.2.210 | M.Altman, M.Hrušková |
|  | 762/61 | 344 | orná půda | 344 | 2.2.210 | M.Altman, M.Hrušková |
|  | 762/62 | 284 | orná půda | 284 | 2.2.210 | M.Altman, M.Hrušková |
|  | 762/63 | 1031 | orná půda | 1031 | 2.2.210,2.5.600 | Ing.Karel a Eva Navrátilovi |
| součet | 51751 |  | 50154 |  |

| Číslo lokality | Číslo parcely KN | výměra m2 | kultura | zábor ZPF m2 | BPEJ | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 BC | 116/1 | 2603 | orná půda | 2603 | 2.2.210 | Jan Veselý |
|  | 116/5 | 978 | orná půda | 978 | 2.2.210 | Filip Jančík |
|  | 116/6 | 1003 | orná půda | 1003 | 2.2.210 | Ing.Vl. a Marc. Latochovi |
|  | 116/7č | 312 | ostatní pl. | - | - | Obec Nový Vestec |
|  | 116/13 | 834 | orná půda | 834 | 2.2.210 | Miloš Hájek |
|  | 116/14 | 1745 | orná půda | 1745 | 2.2.210 | V. a Věra Urbanovi |
|  | 133/1 | 2191 | orná půda. | 2191 | 2.2.210 | Zd. Koubová |
|  | 133/3 | 68 | orná půda | 68 | 2.2.210 | Jiří a Tomáš Peškovi |
|  | 133/4 | 1704 | orná půda | 1704 | 2.2.210 | Josef Hájek |
|  | 133/5 | 134 | orná půda | 134 | 2.2.210 | Josef Hájek |
|  | 133/6. | 1563 | orná půda | 1563 | 2.2.210 | Zd. Koubová |
|  | 133/7 | 643 | orná půda. | 643 | 2.2.210 | Jar. Hájek |
|  | 770/1 | 5917 | orná půda | 5917 | 2.2.210 | Hana Tihonová |
|  | 770/2 | 2831 | orná půda | 2831 | 2.2.210 | Zd. a MUDr. Lenka Holasovi |
|  | 770/3 | 3470 | orná půda | 3470 | 2.2.210 | Jar. Hájek |
|  | 770/5 | 1829 | orná půda | 1829 | 2.2.210 | Jar. Lubert |
|  | 770/6 | 1830 | orná půda | 1830 | 2.2.210 | Jan Veselý |
|  | 770/7 | 343 | ostatní pl. | - | - | Jar. Hájek |
|  | 770/8 | 64 | ostatní pl | - | - | Hana Tihonová |
| součet | 30062 |  | 29343 |  |
| 6 BC | 219/18 | 1131 | orná půda | 1131 | 2.2.210 | JUDr.Fr. a Věra Kopřivovi |
|  | 219/26 | 1154 | orná půda | 1154 | 2.2.210 | Jan Švejnoha |
| součet | 2285 |  | 2285 |  |
| Číslo lokality | Číslo parcely KN | výměra m2 | kultura | zábor ZPF m2 | BPEJ | Vlastník |
| 7 BI ZV PV | 146/1 | 229 | ostatní pl. | - | - | V. Špitálský |
|  | 146/3 | 217 | ostatní pl. | - | - | P. Smaha |
|  | 146/4 | 141 | ostatní pl. | - | - | M.Altman, M.Hrušková |
|  | 146/5 | 237 | ostatní pl. | - | - | M.Altman, M.Hrušková |
|  | 146/6 | 101 | ostatní pl. | - | - | Vl. Tyl |
|  | 146/9 | 70 | ostatní pl. | - | - | M. Ducháčková |
|  | 146/10 | 227 | ostatní pl. | - | - | M. Ducháčková |
|  | 219/1 | 8746 | orná půda | 8746 | 2.2.210 | V. Špitálský |
|  | 219/9č | 211 | orná půda | 325 | 2.2.210 | Obec Nový Vestec |
|  | 219/14č | 211 | orná půda | 324 | 2.2.210 | Obec Nový Vestec |
|  | 219/15 | 892 | orná půda | 892 | 2.2.210 | Ing.Petr a Lívie Zolmanovi |
|  | 219/16 | 892 | orná půda | 892 | 2.2.210 | Ing.Petr a Lívie Zolmanovi |
|  | 219/25č | 276 | ostatní pl. | - | - | Obec Nový Vestec |
|  | 219/32 | 1020 | orná půda | 1020 | 2.2.210 | M. Altman |
|  | 219/33 | 977 | orná půda | 977 | 2.2.210 | M. Hrušková |
|  | 219/34 | 1008 | orná půda | 1008 | 2.2.210 | M. Altman |
|  | 219/35 | 321 | orná půda | 321 | 2.2.210 | M. Altman, M.Hrušková |
|  | 219/36 | 289 | orná půda | 289 | 2.2.210 | M. Altman, M.Hrušková |
|  | 219/39 | 935 | orná půda | 935 | 2.2.210 | David Šubr |
|  | 219/40 | 868 | orná půda | 868 | 2.2.210 | M. Tyl |
|  | 219/41 | 847 | orná půda | 847 | 2.2.210 | M. Procházka |
|  | 219/42 | 866 | orná půda | 866 | 2.2.210 | MVDr. Naděžda Zolmanová |
|  | 219/43 | 727 | orná půda | 727 | 2.2.210 | Petr Smaha |
|  | 219/44 | 623 | orná půda | 623 | 2.2.210 | Vl. Tyl |
|  | 219/45č | 418 | orná půda | 546 | 2.2.210 | Obec Nový Vestec |
|  | 219/46č | 254 | orná půda | 382 | 2.2.210 | Obec Nový Vestec |
|  | 219/60 | 3180 | orná půda | 3180 | 2.2.210 | M. Kloudová |
|  | 219/66 | 4696 | orná půda | 4696 | 2.2.210 | M. Ducháčková |
|  | 219/67 | 3630 | orná půda | 3630 | 2.2.210 | M. Ducháčková |
|  | 219/68 | 2854 | orná půda | 2854 | 2.2.210 | Jar. Fleiberk |
|  | 219/70 | 890 | orná půda | 890 | 2.2.210 | Jaroslava Langerová |
|  | 219/71 | 892 | orná půda | 892 | 2.2.210 | Jaroslava Langerová |
|  | 220 | 259 | zahrada | 220 | 2.2.210 | Marie Kloudová |
|  | 430 | 280 | ostat. pl. | - | - | Marie Ducháčková |
|  | 428/1 | 414 | ostat.pl. | - | - | Václav Špitálský |
|  | 518 | 86 | ostat. pl. | - | - | M.Altman |
|  | 519 | 79 | ostat. pl. | - | - | M.Hrušková |

| Číslo lokality | Číslo parcely KN | výměra m2 | kultura | zábor ZPF m2 | BPEJ | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 526 | 126 | ostat. pl. | - | - | V. Tyl |
| součet | 39433 |  | 36950 |  |
| 8 BC | 435/1 | 3272 | orná půda | 3272 | 2.2.210 | Marie Ducháčková |
|  | 435/5 | 1199 | orná půda | 1199 | 2.2.210 | Michal a Ivana Doušovi |
|  | 435/6 | 1450 | orná půda | 1450 | 2.2.210 | JUDr. S. Řezáč |
| součet | 5921 |  | 5921 |  |
| 10 NL | 762/1 č | 16623 | orná půda | 16623 | 2.5.600 | Pozemkový fond ČR |
| součet | 16623 |  | 16623 |  |
| 11 EN | 696/11 | 1880 | orná půda | 1880 | 2.5.600 | L.Plechatý |
|  | 696/12 | 4855 | orná půda | 4855 | 2.5.600,2.5.900 | Ing.M.Diviš |
|  | 696/20 | 45 | orná půda | 45 | 2.5.600. | CIUR a.s. |
|  | 696/21 | 5034 | orná půda | 5034 | 2.5.600,2.5.900 | Ing.M.Diviš |
| součet | 11814 |  | 11814 |  |  |
| Součet celkem | 234265 |  | 228065 |  |  |
| BC - čistě obytná zóna, BI – všeobecně obytná zona, PV – veřejné prostranství, ZV – zeleň na veřejných prostranstvích, NL – les, EN- plocha pro obnovitelné zdroje energie – fotovoltaická elektrárna, č = část výměry, lok.č.9 byla ze zadání ÚP vyřazena Celková výměra rozvojových ploch = 23,4265 ha, z toho 22,8065 ha zábor ZPF, z toho 1,6623 na les, ve výběru nejsou zahrnuty možné zábory v zastavěném území soukromých zahrad Vlastníci pozemků jsou uvedeni orientačně (nezávazně) a nemusí být jmenováni všichni spoluvlastníci |

## 3.3) Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně, který tvoří především zeleň soukromých zahrad (ZS), je doplněn plochami veřejné zeleně (ZV), zelení zahrádkářských kolonií u bytového domu (ZK), zelení přírodního charakteru (ZP), mimo zastavěné území přírodními plochami (NP) prvků ÚSES , smíšenými (NS) s indexy převažujícího charakteru, zemědělskou půdou (NZ) a lesy (NL).

U nové obytné zástavby (BC, BI) je podmínkou podle čl.1, odst.2, vyhl. č. 269/2009 Sb., vymezit pro každé 2 ha zastavitelné plochy související plochu  veřejného prostranství o výměře min. 1000 m2 , přičemž se do této plochy nezapočítává plocha komunikací. Tato plocha VP bude součástí ploch bydlení u lokalit č.1, 2,  4, 5, 7.  u lok. č. 7 je doporučeno prověřit ÚS koncentraci VP do centrálního prostoru (náměstí), jeho plocha se určuje min. 5,0 % z celkové zastavitelné plochy lokality a doporučuje se umístění buď v pruhu u lesa nebo silnice III/2451.

Veřejná infrastruktura

## 4.1) Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

V západní části  katastrálního území probíhá rychlostní komunikace R 10 Praha, Mladá Boleslav, Liberec. Sjezd  z dálnice do Nového Vestce je na 14 km na silnici II. tř. č. 610 a dále po silnici III/2451 , která končí v Káraném. Dálnice je v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území Nového Vestce a nemá přímý vliv na urbanizaci obce. Ve východozápadním směru probíhá Novým Vestcem silnice III/2451, kolem které vznikalo současné osídlení. Silnice tvoří jedinou přístupovou cestu do obce. Dříve končila ve Vestci. V r. 1936 byl postaven nový ŽB most přes Jizeru, kterým se umožnilo spojení do Káraného. Tato slepá a jediná přístupová komunikace je frekventovaná a s navrhovanou zástavbou v Káraném a N.Vestci se dopravní zatížení ještě zhorší.  Proto řeší územní plán  diferenciaci pěší i cyklistické dopravy a je doporučeno v rámci řešení územních plánů Otradovic a Brandýsa n.L. Staré Boleslavi, vymezit dopravní koridor severním směrem od N.Vestce od autobusové zastávky „Hájovna“ a navazující stávající zpevněné komunikace s vyústěním u mostu přes Jizeru.

Spojení jižním směrem přes Labe do Toušeně umožńoval dříve  osobní přívoz a nákladní prám. Přívoz (tzv. Bodlákův) byl asi  100 m po proudu za soutokem s Jizerou a umožňoval spojení na vlak. Jižně od Káraného je přes Labe lávka.

V návrhu ÚP je vyznačena trasa rozhodujících tras (spojek) navrhovaných obslužných komunikací, komunikace vyšších tříd se nenavrhují. Při projektování nových komunikací  se bude postupovat podle platných státních norem a zákonných ustanovení:

Připojení nových místních komunikací na silnici III. tř. musí splňovat požadavky pro připojování pozemních  komunikací na nemovitosti dle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb. Nové komunikace budou provedeny podle ustanovení ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic včetně změn a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikací

- Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí. Nebudou navržena  nová připojení na rychlostní silnici R 10, lok. č.11 bude obsluhována cestami nižších tříd.

- Je třeba dbát na rozhledové poměry při připojování křižovatek

- Uspokojovat nároky na odstavování vozidel

- Minimalizovat negativní účinky dopravy na novou a stávající obytnou zástavbu

- U lokalit s navrhovaným využitím pro obytné účely, situovaných u silnice III. tř. navrhovat umístění staveb tak, aby byly splněny podmínky ust. § 30 zák. č. 258/2000 Sb., k ochraně venkovního a vnitřního prostoru staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Splnění požadavků kladených dle ust. § 36 zákona č. 13/1997 Sb., tj mimo zastavěné území obce a na silničních pomocných pozemcích nenavrhovat podélné uložení podzemních vedení v tělesech silnic.

- Navrhnout plochy pro případné územní rezervy potřebné pro zajištění dopravní obslužnosti ve smyslu ČSN 736425

Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti

100 m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní komunikace. Ochranné pásmo silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy  je 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu.

Místní komunikace

Stávající síť místních komunikací je územním plánem stabilizována. Navrženy jsou úpravy, které souvisejí se zkvalitněním jejich povrchů a úpravy jejich šířkového  uspořádání. Místní obslužné komunikace pro dopravní obsluhu nově navržených lokalit zástavby jsou navrženy s předkupním právem pro Obec Nový Vestec (PP2) a jejich konkrétní trasování bude řešeno v rámci US. Šířka veřejných prostranství, jehož součástí je komunikace, musí být v souladu s §22 vyhlášky 501/2006 Sb.

Některé lokality navržené zástavby jsou přístupné ze stávajících komunikací, u některých nových lokalit bude dopravní obsluha navržena až v následné dokumentaci nebo studiích (viz poznámky v tabulce u kapitoly c2.).

Přednostně budou navrženy zklidněné komunikace funkční třídy D1 (obytné ulice), tj. komunikace bez vymezených chodníků, pro které platí obecné zásady: rychlost jízdy do 20 km/hod, max.délka komunikace 250 m, šířka uličního prostoru min 8 m, min.vnitřní poloměr směrového oblouku 6 m, sklon 0,5 – 8,33%,  průjezdná šířka 5,8 m. Mezi vozovkou a hranicí pozemku bude  oboustranný zelený pruh s navrženou zelení.

Soukromé cesty

Při živelné parcelaci jsou v Novém Vestci realizovány připojovací komunikace, které vznikly dělením vlastních pozemků k jednotlivým nově navrženým RD, v lepších případech sdružené pro více vlastníků. Cílem bude vytvoření sítě místních komunikací a příjezdové cesty k  samostatným parcelám realizovat pouze ve výjimečných zdůvodněných případech.

Polní cesty

Jsou označeny v grafické části (PC). V ŘÚ jsou takto označeny 2 základní polní cesty, které se nemění. Jejich případná úpravy by byla možná na základě KPÚ.

Pěší a cyklistická doprava

Chodníky se navrhují vybudovat podél stávající hlavní komunikace procházející obcí . Přístupové cesty k lesním pěšinám jsou dány stávající sítí místních komunikací

Katastrem Nového Vestce prochází cyklostezka II. tř. č. 24 (Labská trasa) od východu po  silnici III/2451. Před Jizerou se stáčí se zpět podél Labe k Brandýsu n L., kolem Proboštských rybníků pokračuje dál podél Labe do Neratovic. Z Káraného vede cyklotrasa č.241 přes Sojovic do Kochánek s další návazností na cyklostezky v Pojizeří.

Pří severní hranici  katastru Nového Vestce prochází modrá turistická trasa z Brandýsa n.Labem do Otradovic. Vymezená síť cyklo a pěší turistiky je  vyhovující, navrhuje se její  zachování s rozšířením pěší a cyklistické dopravy východozápadním směrem v rámci zpracování ÚS. Tento tah nekolidující s Hlavní průjezdní komunikací bude využívat stávající obslužné komunikace a nově navrhované v rozvojových lokalitách.

Rozvíjejícím odvětvím je i hipoturistika. Její další vývoj je závislý na rozšíření a zkvalitnění nabídky a kvality služeb,  zkoordinování informačního systému a  souladu mezi strategií hipo a faktory cestovního ruchu. Rovněž v tomto oboru jsou v území ve výhledu předpoklady dalšího rozvoje.

Vodní doprava

Jižní hranici katastru tvoří  využívaná vodní cesta - řeka Labe. Podle zák. č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě patří vodní tok Labe do sledovaných vodních cest dopravně významných, které musí odpovídat plavebně provozním podmínkám. Rozměry vodních cest dopravně významných, včetně jejich zařazení do tříd, a plavebně provozní podmínky umístění mostů a jiných zařízení, která je křižují nad nejvyšší plavební hladinou nebo pod dnem těchto cest, stanoví prováděcí předpis. 
Vodní cesty dopravně významné se z hlediska jejich využívání pro provozování vodní dopravy dále člení na vodní cesty využívané a vodní cesty využitelné.
Vodní cesty využitelné podle příl. č. 2 zákona vodní tok Labe od říčního km 148,7 (Opatovice) po říční km 102,2 (Chvaletice). Vodní tok Labe od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo – tedy v řešeném území - spadá pak do kategorie vodních cest využívaných.

## 4.2) Technická infrastruktura

4.2.1) Zásobování elektrickou energií

Energetická bilance

Řídí se zák.č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §§1, 46.

Elektrifikace obce byla provedena v r. 1932. V ŘÚ není žádná elektrárna nad 1 MW. Jsou zde 3 distribuční trafostanice, na poz. parc. č.  396/2, 679/5, 757. TS jsou napájeny primárním  nadzemním a podzemním vedením 22 kV. Sekundární NN rozvody jsou kabelové. Kromě toho prochází ve západní části katastru nadzemní vedení 110 kV. Trasy, včetně OP jsou vyznačeny v grafické části, jejichž definice je převzata ze zákona:

Elektrifikaci území zajišťuje od r. 1992 skupina ČEZ a.s., která se v r. 2003 spojila s distribučními společnostmi a takto v dnešní podobě kompletně zabezpečuje vlastní zásobování el. energií. Pro řešené území provádí  zásobování ČEZ Distribuce a.s.. Skupina ČEZ zajišťuje výběrové řízení na projektanta, dodavatele a vlastní odběr, včetně řešení koncepce zásobování oblasti.. Pro návrh ÚPO se  neurčují koridory napájecích tras VN, které jsou již provedeny.

Nové elektrické rozvody v obci budou prováděny jako kabelové. Pro celkový návrh výstavby cca 140 RD by bylo třeba zvýšení příkonu o cca 2,5 MW, který bude zabezpečen novými trafostanicemi a úpravami stávajících s primárními a sekundárními rozvody VN a NN. Jejich umístění bude řešeno po dohodě se skupinou ČEZ distribuce v územních studiích.

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. Požárně nebezpečný prostor TS nebude zasahovat do pozemků RD.

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace                                	 		7 m

2. pro vodiče s izolací základní                          	 2 m

3. pro závěsná kabelová vedení                            		1 m

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace                                			 12 m

2. pro vodiče s izolací základní                          		 5 m

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně                     		 15 m

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně                  		 20 m

e) u napětí nad 400 kV                                      		 30 m

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV                      		 2 m

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  	 1 m

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

4.2.2) Spoje

Nová výstavba musí respektovat stávající telekomunikační zařízení.

Koncepce  řešení

Je v souladu s se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, §§ 2, 3, 100, 101, 102, 103.

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

V obci je kabelové sdělovací vedení Telefonica O2 Czech Republic a.s.

Kapacita přívodních linek do obce je pro současnou potřebu dostatečná. Na území obce jsou zřízeny účastnické rozvaděče, ze kterých lze pokrýt i nové požadavky na telefonní linky pro zástavbu na nových plochách. Přitom budou vzaty v úvahu následující skutečnosti:

    - Připojení bude závislé na skutečných požadavcích na zřízení účastnických stanic a bude  řešeno podle výstavby lokalit a požadavků jednotlivých účastníků.

    - Připojení účastnických stanic a pokládku telekomunikačních kabelů je nutné provádět spolu s ostatními inženýrskými sítěmi, aby nedocházelo k opakovaným výkopům v jedné trase, a je přitom třeba respektovat ochranné pásmo sdělovacího vedení, které je 1,5m po celé délce trasy na obě strany od krajního kabelu.

4.2.3) Zásobování plynem

V obci je zaveden zemní plyn STL. Plynofikace byla provedena v r. 2000. S plynofikací se počítá i v navrhované zástavbě. Zemní plyn slouží k vytápění, ohřevu TUV a vaření. V současné době se  k vytápění používá i elektrická energie (tepelná čerpadla), k ohřevu TUV netradiční a obnovitelné zdroje, sporáky  a zejména trouby se používají elektrické (kombinované sporáky). Tento trend bude spíš narůstat, i když bude záležet na poměru cen energií. Pro účely ÚP lze počítat, že 90 % objektů bude plynofikováno a 70 % energetického pokrytí RD bude získáno spalováním plynu. Současně bude narůstat kvalita tepelně technického řešení novostaveb a účinnost vytápění (rekuperace), takže se bude snižovat měrná spotřeba plynu na 1 RD.

4.2.4) Zásobování pitnou vodou

Koncepce zásobování vodou

Je posuzováno podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, §§ 2 ,5, prováděcí  vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 515/2006 Sb., §§ 1, 5, 6, 7, 10, příloha č.2.

V obci byl v letech 1988 – 1990 vybudován veřejný vodovodní řad, který je přímo napojen na Pražskou vodárnu v Káraném. Zásobování obyvatel vodou je tak ve vyhovujícím stavu s dostatečnou rezervou pro nárůst obyvatel.

Kromě místní sítě je v ŘÚ vodovodní výtlačný řad Praha Káraný DN 1600, který je zakreslen v grafické příloze a  dvě větve násoskového řadu vodárny Káraný – Dolnolabský DN 650 a Zahrádky DN 500, které jsou včetně OP rovněž zakresleny v grafické části a popsány v kap. č. 47. Vodovod Praha Káraný je  majetkem hl.m. Prahy. Správu tohoto vodohospodářského majetku provádí Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Pro navrhované lokality se navrhuje prodloužení a zaokruhování stávající vodovodní sítě, kterou se budou zásobovat nové objekty pitnou vodou.

4.2.5) Odkanalizování

Je posuzováno podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, §§ 2 ,5, prováděcí  vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 146/2004 Sb. vyhl. č, 515/2006 Sb., §§ 1, 5, 6, 7, 10, příloha č. 4, 7.

V obci není provedena veřejná kanalizační síť a ČOV. Odpadní vody z domácností jsou jímány do žump, z nichž většina pravděpodobně nesplňuje kriteria nepropustnosti. Dešťové vody jsou vzhledem k propustnému podloží likvidovány retencí na vlastních pozemcích, jsou jímány v nádobách  na zálivku nebo jsou napojeny na dílčí odpadní potrubí se zaústěním do Jizery nebo s drenážním vsakem. Odpadní jímky představují největší reálné riziko kontaminace podzemních vod závadnými látkami a systémové řešení likvidace splaškových vod bude nejdůležitější úkol z hlediska řešení územního plánu.

Na výstavbu kanalizace je možno získat dotace. Ve schváleném usnesení vlády ČR ze dne 23.5.2007 č.562, je na str. 23 v tab. Č.4.4 – Financování rámcových opatření z podpůrných finančních zdrojů – Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací v aglomeracích do 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, zdroj finančních podpor – OPŽP – oblast podpory 1.1 snížení znečištění vod (č.A2)

Koncepce odkanalizování

Pro odvádění splaškových odpadních vod z celé obce je navržena nová oddílná splašková kanalizace. Tato kanalizace je uvažována jako nízkoprofilová tlaková, s čerpacími jímkami na jednotlivých pozemcích, s napojením sběrače na gravitační kanalizaci.

Hlavní přivaděč gravitační kanalizace bude veden z obce východním směrem k nově navržené čistírně odpadních vod, která bude umístěna za východní hranicí ŘÚ v k.ú. Otradovice. Na odkanalizování obce je zpracována projektová dokumentace (DSP), zpracovaná PROFI Jihlava s.r.o. v r. 2007. PD byla upravována (původní umístění ČOV v Káraném) a dosud nebylo vydáno stavební povolení. Navržená koncepce odkanalizování je znázorněna v koordinačním výkrese (č.v.:4)

Opatření pro likvidaci dešťových vod:

Legislativně je likvidace dešťových vod upravena v § 20 odst. 5c a 21 odst.3 vyhl.č.501/2006 Sb.. Každý stavební pozemek musí mít vyřešen vsakování dešťových vod nebo jejich zadržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek  před jejich svedením do  kanalizace pro veřejnou potřebu . Vsakování dle této vyhlášky je splněno, jestliže je zastavěnost do 40%, což je v souladu s regulativy ÚP. Novela této vyhlášky, vyhl. č. 269/2009 Sb. doplňuje § 20 tak, že likvidace srážkových vod ze zastavěných ploch musí být řešena přednostně jejich vsakováním, což je rovněž v souladu s textací územního plánu.

Dešťová  kanalizace ze střech každého objektu bude zaústěná pomocí podzemního potrubí  do podzemní vlastní jímky  o minimálním objemu 4 m3  , která zabezpečí pojmutí přívalového 15 min. deště a bude využita k zálivce. Uvedený objem je minimální a může být v realizaci zvětšen, předpoklad ročních srážek  z plochy střechy je cca 90 m3. Při výpočtu se vychází z hodnoty extrémní intenzity deště 217 l/s/ha, což znamená že na 100 m2 sběrné plochy spadne za uvedených  15 min.celkem 1,953 m3 vody.  Ostatní  srážkové vody budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku. Nájezdová rampa do garáže a přístupový chodník se navrhují provést z polopropustné zámkové dlažby, čímž se na minimum sníží množství dešťových vod stékajících mimo pozemek RD.

Stávající systém odvodnění s využitím dešťové kanalizace, příkopů a zasakování bude zachován. O rozšíření původní dešťové trubní kanalizace se neuvažuje, předpokládá se likvidace dešťových vod převážně vsakováním, což je možné i z hlediska geologického profilu.

Požadavky pro likvidaci dešťových vod zasakováním

    - dešťové vody ze zelených ploch budou likvidovány zasakováním na místě

    - čisté dešťové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku

    - dešťové vody ze zpevněných ploch, kde nehrozí kontaminace ropnými produkty, budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku

    - dešťové vody z ploch, kde hrozí kontaminace ropnými produkty, budou svedeny na odlučovač ropných látek, čisté odpadní vody pak budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku

    - v případě, že nebude možné dešťové vody či jejich část likvidovat na přímo na pozemku, budou tyto vody jímány do vlastních retenčních nádrží, odkud budou odpouštěny pomocí řízeného odtoku a následně přednostně zasakovány

    - zpevněné plochy veřejných pozemků nacházejících se v blízkém okolí Jizery, kde nejde uplatnit zasakování, budou odvodněny do této vodoteče.

## 4.3) Občanské vybavení

Stávající zařízení občanského vybavení, zejména spadající do kategorie veřejné infrastruktury v obci, jsou stabilizována. Umísťování občanské vybavenosti lokálního významu je možné v několika typech ploch - zejména  pro bydlení (viz podmínky využití ploch a s rozdílným způsobem využití). Samostatná plocha OV se nově nenavrhuje.

Plochy jsou vyznačeny v grafické části podle § 6 vyhl.č. 501/2006 Sb. Jedná se o tyto provozy:

- Obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, ordinace praktického lékaře, autodílna na parc.č.: 142/1, 142/2, 142/3, 150/1, 150/2, 150/3. U obecního úřadu je víceúčelový sál. Před budovou je parčík s památníkem obětem válek a telefonní budka. Stavba byla dokončena v r. 1964 v „akci Z“, je stabilizována ve vyhovujícím umístění a velikosti.

- Hospoda U Vartů na par.č. 551, která je v příjemném prostředí. Hospoda má tradici již od  30. let minulého století, kdy sloužila především jako občerstvení výletníků (hospoda „Na Výletě“)

- Pro letní hosty byla v r.1935 vystavěna reprezentační Bouda Jizerka s tanečním parketem na břehu Jizery na parc. č.380. Zařízení se těšilo velké návštěvnosti až do r. 1960. Po r.2000 byly opět po celkové rekonstrukci otevřeny pod názvem „Říční lázně“ rozšířeny o stav. parcely č.385, 389 jako rozsáhlý komplex s ubytovacími bungalovy, restaurací, tenisovými kurty, parkem pro letní párty a hospodářskými budovami provozována soukromým vlastníkem jako stabilizovaný prvek.

Koncepce uspořádání krajiny

5.1) Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch

Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností jeho využití a zájmů ochrany jeho hodnot, zejména přírodních. Za tímto účelem územní plán navrhuje plochy s rozdílným způsobem využití i v nezastavěném území.

Plochy nezastavěného území jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na:

- plochy přírodní (NP) – s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních prvků (významné krajinné prvky, vymezená biocentra a biokoridory, apod.); přírodní plochy nejčastěji zahrnují již vymezené nebo k vymezení určené prvky ochrany přírody a jejich nejbližší okolí, případně plochy systémů ekologické stability, apod.

- plochy, které jsou součástí prvků ÚSES a prvků s vyšším přírodním potenciálem v zastavěném území  jsou zařazeny do zeleně přírodního charakteru (ZP)

- plochy lesní (NL) – na kterých je možné intenzívní využití pro lesní produkci; tyto plochy se v řešeném území překrývají s plochami přírodními, popř. s plochami smíšenými nezastavěného území, proto nejsou samostatně vymezeny-kromě nové rozvojové plochy

- plochy zemědělské (NZ) – s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně intenzivních forem obhospodařování – tj. území intenzivně zemědělsky obhospodařované;

plochy smíšené nezastavěného území (NSX) – v nichž není možné nebo nezbytné stanovit převažující účel využití; přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným indexem a musí být využívány vždy ve vzájemném souladu; Index přípustných funkcí: p - přírodní, z - zemědělské, v – vodohospodářské, d - soukromé zahrady.

Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo změny v jejich využití (regulativy využití - viz kap. f), které jsou prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny.

V nezastavěném území řešeném návrhem ÚP Nový Vestec převládají plochy s charakterem zemědělským (NZ). Dále jsou na území obce vymezeny plochy smíšeného využití krajiny, kde je významně zastoupena složka přírodní a vodohospodářská, či zemědělská a vodohospodářská v ochranném pásmu vodárenského zařízení (NSPV, NSZV…) a plochy přírodní (NP).  Lesní plochy jsou součástí ploch přírodních či smíšených.

Podíl zeleně ve smíšených a zejména v zemědělských plochách nezastavěného území je třeba zvyšovat, a to při realizaci návrhu územního systému ekologické stability, včetně interakčních prvků liniové doprovodné zeleně podél komunikací, vodotečí a mezí, zatravněním nebo doplněním ploch nelesní zeleně s přírodní funkcí. Rodová a druhová skladba této zeleně musí vycházet z původních rostlinných společenstev. Ve většině lokalit je vhodným způsobem zvyšování podílu zeleně přirozená sukcese.

## 5.2) Územní systém ekologické stability

Návrh územního plánu  závazně vymezuje prvky územního systému ekologické stability, a to v nadregionální, regionální a lokální úrovni. Systém tvoří skladebné prvky - biocentra, biokoridory a na lokální úrovni též interakční prvky.

Jedná se o vybranou soustavu vnitřně ekologicky stabilnějších segmentů krajiny, účelně rozmístěných na základě funkčních a prostorových kritérií. ÚSES se skládá z prvků funkčních a navržených k založení. Prvky navržené jsou zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební povahy (VPO).

Nadmístní systém ÚSES

Nadregionální biokoridory v celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvoří je osa a nárazníková (ochranná) zóna. Minimální šířka osy odpovídá  šířce regionálního koridoru příslušného typu, pro luční a kombinovaná společenstva je to 50 m, pro vodní je to šířka vodního toku s břehovými porosty. Maximální šíře ochranné zóny je 2 km, celé území k.ú. Nový Vestec spadá do ochranné zóny nadregionálních biokoridorů. Biokoridory jsou složené, v jejich trasách jsou v ekologicky přijatelných vzdálenostech vložena regionální biocentra (po 5-8 km) a lokální biocentra (po 400 - 700 m).

Řešeným územím procházejí dva nadregionální biokoridory:

NRBK K 10 / V, N "Stříbrný rok - Polabský luh", V - osa vodní je vedena osou toku, N - osa nivní je vedena po pravém břehu Labe. Biokoridor tvoří vlastní tok Labe a břehové a doprovodné porosty - javorovo-topolovou alej. V trase biokoridoru jsou vložena dvě lokální biocentra a jedno regionální biocentrum na soutoku s Jizerou společné pro oba nadregionální biokoridory.

NRBK K 32 / V, N "Příhrazské skály - K10 (Labe)", V - osa vodní je vedena osou toku, N - osa nivní přechází střídavě na pravý a levý břeh Jizery. Biokoridor tvoří vlastní tok Jizery, břehové a doprovodné porosty, přirozené a polokulturní louky, méně lesní porosty. V trase biokoridoru je vloženo jedno regionální biocentrum na soutoku s Jizerou společné pro oba nadregionální biokoridory.

RBC 1849 "Soutok Labe a Jizery". Biocentrum vymezené, funkční. Biocentrum vymezeno na obou březích Jizery a na pravém břehu Labe, vodoteče, břehové a doprovodné porosty, zazeměný meandr s lužním porostem, loukami a rákosinami v lokalitě "Za probošťskou loukou" (VKP 16) a  zbytek lužního porostu v lokalitě "Polabsko" v k.ú. Káraný.

Nadmístní systém ÚSES je doplněn sítí lokálních prvků - biocentry, biokoridory a interakčními prvky.

Lokální biocentra:

LBC K10/1  "Pod bažantnicí" - lokální biocentrum navržené k založení, vložené v trase nadregionálního biokoridoru NRBK K10. Bývalý luční porost, částečně zarůstající mokřadními společenstvy a náletem, plocha navazuje na břehový porost Labe a vodárenské zařízení.

LBC K10/2 "Široký" - lokální biocentrum navržené k založení v trase nadregionálního biokoridoru NRBK K10.  Orná půda, břehové a doprovodné porosty Labe. Na orné půdě nutno založit TTP a doplnit rozptýlenou zelení.

Lokální biokoridory:

LBK 3 "U probošťské tůně" - lokální biokoridor částečně funkční, částečně navržený k založení. Biokoridor vede po okraji terasy

Lokální systém ÚSES

bývalého meandru (VKP 20), dále v souběhu se zatravněným pásem ochranného pásma vodárenského zařízení, navazuje na zamokřenou lokalitu s terénní depresí J obce a opět podél ochranného pásma po orné je veden k RBC 1849.  Na orné půdě nutno založit TTP s rozptýlenou zelení.

Interakční prvky

IP1 -  hrana terasy bývalého dnes zaniklého meandru u Staré Boleslavi,  mozaika lesního porostu, travnatých a křovinatých ploch

IP2 -  tůňka v poli se zbytkem lužního porostu

## V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň

## 5.3) Prostupnost krajiny

Cestní síť

Plochy lesní a zemědělské jsou přístupné historicky vzniklou sítí účelových komunikací. Tato síť umožňující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, případně  doplněna dalšími cestami (obnova zaniklých cest).

## 5.4)  Protierozní ochrana

Funkci protierozní ochrany tvoří zejména prvky ÚSES, lesy a trvalé travní porosty. Další protierozní opatření lze dle potřeby budovat v souladu se stanovenými  podmínkami využití ploch v nezastavěném území. V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující protierozní ochranu, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň. Sesuvné území ani jiné území geologických rizik se v ŘÚ nevyskytuje.

## 5.5) Ochrana nerostných surovin

Podle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), vyhl. č. 497/1922 Sb. o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů a zákona č.62/1988 Sb. o geologických pracích  - to znamená - dobývací prostor, chráněné ložiskové území, ložisko nerostných surovin, poddolované území, se v ŘÚ nevyskytují.

## 5.6) Ochrana před povodněmi

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Je stanoveno podle zákona č.254/2001 Sb., §§66, 67, 106, dále vyhl. č. 391/2004 Sb. § 28 a vyhl. MŽP č. 236/2002 Sb. o způsobu a zpracování návrhu a stanovování záplavových území.

Díky své geografické poloze leží většina ŘÚ v záplavovém území a jedná se tedy o hlavní limitující faktor rozvoje obce. Správce vodního toku poskytl hranice záplavových území, ze kterých je v grafické příloze vyznačena plocha Q 100 a aktivní zóna Q 100.

AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ

Stanovuje vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku a to v zastavěných plochách a zastavitelných plochách dle územně plánovací dokumentace. Řídí se  vyhl. MŽP č. 236/2002 Sb. o způsobu a zpracování návrhu a stanovování záplavových území a metodickým pokynem z dubna 2005 k stanovení aktivní zóny záplavového území.

Vzhledem k důležitosti tohoto jevu cituji příslušná paragrafová znění vodního zákona:

§66 část: 1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.

(2) V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

§ 67: (1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Do aktivní zóny záplavového území nejsou ÚP navrhovány žádné stavby.

ÚZEMÍ URČENÉ K ROZLIVŮM POVODNÍ

Podle vodního zákona 254/2001 Sb. § 68  může pro účely zmírnění účinků povodní  vodoprávní úřad jako preventivní opatření v záplavovém území místo jiných opatření na ochranu před povodněmi rozhodnutím vymezit území určená k rozlivům povodní.

V rozhodnutí o stanovení území určených k rozlivům povodní omezí vodoprávní úřad po projednání s dotčenými úřady státní správy právo užívání pozemků a staveb v tomto území.

Za omezení užívání pozemků a staveb náleží jejich vlastníkům náhrada. V případě potřeby může vodoprávní úřad podat ve veřejném zájmu návrh na vyvlastnění dotčených pozemků a staveb, případně může podat stavebnímu úřadu návrh na vyhlášení stavební uzávěry.

Území určené k rozlivům povodní se v ŘÚ nevyskytuje. Přirozená plocha rozlivového území je celá příbřežní rovinná plocha

5.7) Požadavky obrany a bezpečnosti státu

Objektem civilní obrany se rozumí stavby  určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech – stálé úkryty civilní ochrany v souladu s centrální evidencí u HZS kraje. Legislativně se řídí zák. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, §§ 2, 7, 10, 15 a vyhl. MV č. 380/2002 Sb. k přípravě  a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

 K plnění úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.  Z hlediska ochrany obyvatel je obec považována za dotčený orgán ve stavebním a územním řízení.

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace.

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany zahrnují požadavky na

a) stálé úkryty,

b) ochranné systémy podzemních dopravních staveb,

c) stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty,

d) stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.

Stálé úkryty se navrhují především jako zcela zapuštěné, s dvouúčelovým využitím, do míst velké koncentrace obyvatelstva s trvalým nebo přechodným pobytem v dosažitelné vzdálenosti do 500 m od těchto míst, v důležitých provozech, ve školských, zdravotnických, sociálních a dalších zařízeních, minimálně 100 m od zásobníků prchavých látek a plynů s toxickými účinky, které by mohly ohrozit bezpečnost ukrývaného obyvatelstva, a mimo záplavovou oblast.

Velkokapacitní sklady nebezpečných látek, například ve stavbách pro průmyslovou výrobu a skladování, se umísťují za hranice vymezeného zastavitelného území obce.

V obci není žádné z uvedených zařízení

Stanovení podmínek pro využití ploch s Rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

## 6.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání

Celé území obce Nový Vestec je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Některé současně existující funkční plochy se územním plánem nově nenavrhují, podmínky využití a prostorového uspořádání jsou zde uvedeny za účelem přístaveb, stavebních úprav a modernizací areálů.

PLOCHY BYDLENÍ

Obsahuje 2 základní skupiny – smíšenou a čistě obytnou, která se ještě dělí na bydlení v rodinných a bytových domech:

BC – Čistě obytná zóna - bydlení v rodinných domech

Hlavní využití:

- pozemky staveb pro bydlení  -  izolované rodinné  domy, případně dvojdomy,

- oplocené zahrady s funkcí okrasnou,  rekreační nebo užitkovou, odstavná stání umístěné na vlastním pozemku. Součástí hlavních obytných zón bude návrh ploch veřejného prostranství o ploše min. 5% celkové plochy.

Přípustné využití:

- rekreační funkce, rekreační objekty investované fyzickými osobami a provozované k účelům rodinné rekreace i rodinného trvalého bydlení nebo provozované v rámci živnostenského oprávnění k rekreačnímu pronájmu, ubytovacím službám  – rekreační nízkopodlažní chalupy a domky, rodinné domy pro trvalé bydlení s prostory použitelnými pro nájemní rekreaci v rozsahu max. 50% podlahové plochy a  s max. počtem 4 ubytovacích pokojů.

- technická vybavenost, doplňkové a související stavby: ochranná a okrasná veřejná a přírodní zeleň, drobná architektura (lavičky, plastiky, fontány, jezírka, apod.), příjezdová komunikací, drobné stavby ve smyslu definice stavebního zákona
-zařízení občanské vybavenosti, nevýrobních služeb, drobné řemeslné výroby v rámci živnostenské činnosti, chovu drobného zvířectva pro vlastní potřebu, které  budou vyhovovat ustanovením § 30,33 zák.č.258/00 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, § 11,12,13 nařízení vlády č.502/00 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a  § 22 vyhl.č.501/06 Sb. , tzn. že nebude negativně zasahovat z hlediska hluku, zápachu, prašnosti atd. sousední pozemky, drobné pěstitelství pro vlastní potřebu obyvatel zóny,

- pozemky stávajících řadových rodinných domů

Poznámka:

- využití pozemků sousedící s lesem je možné jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů (§14, odst. (2) zák. 289/1995 Sb.). Veřejné prostranství bude vymezeno pruhem u komunikace nebo lesa.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech (§13, vyhl.137/1998),

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- rekreační chaty

- nové řadové rodinné domy,

- bytové domy.

Podmínky prostorového uspořádání pro novou zástavbu v zastavitelných plochách:

- maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží včetně podkroví, jedno podzemní podlaží,

- max. výšková hladina zástavby  nad okolním terénem: 8,5 m, maximální výška římsy vzhledem k nejnižší části rostlého terénu: 7 m,

- typ střech není stanoveno – doporučuje se neumisťovat vedle sebe klasické podkrovní domy s přízemními (bungalowy) a RD s plochými střechami , které by měly být posuzovány stavebním úřadem individuelně u vhodných pozemků s kvalitní architekturou, bude vymezeno v US

- minimální velikost pozemku v nových zastavitelných plochách pro rodinné domy se nestanovuje, budou splněny podmínky min. odstupových vzdáleností podle § 25 vyhl.č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  a čl. I  odst.9 a 12 vyhl.č.269/2009 Sb, kterou se vyhláška č. 501/06 sb. doplňuje.

- minimální odstup  stavby 25 m od hranice lesa

- KZP (koeficient zastavěnosti pozemku) = max.30%.

- koeficient nezpevněných ploch minimálně 0,6,

Podmínky prostorového uspořádání ve stávající zástavbě:

- charakter zástavby a její výšková hladina se přizpůsobí okolní zástavbě,

BC – Čistě obytná zóna - bydlení v bytových domech

Tato forma výstavby je stávající a nově se nenavrhuje. Podmínky pro využití jsou totožné s bydlením v RD. Při stavebních úpravách, přístavbách a dostavbách nebude zvyšována stávající výšková úroveň hřebene, ostatní regulativy se budou řídit všeobecně platnými předpisy.

BI – smíšená obytná zóna – bydlení v RD s možností umístění občanské vybavenosti

Hlavní využití:

- všeobecně obytná funkce – bydlení v rodinných domech s možností výstavby objektů drobné výroby, služeb, občanské vybavenosti

- zahrady oplocené s funkcí rekreační, okrasnou a užitkovou

Přípustné využití:

- zařízení občanské vybavenosti, obchodní prodej do plochy 1000 m2, nevýrobní služby, drobná řemeslná výroba v rámci živnostenské činnosti, vyhovující § 11, 12, 13 nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – v platném znění a  § 22 vyhl. č. 501/2006 Sb., tzn. že nebude negativně zasahovat z hlediska hluku, zápachu, prašnosti atd. sousední pozemky, drobné pěstitelství pro vlastní potřebu obyvatel zóny, nezbytná technická vybavenost, místní komunikace, parkoviště pro osobní automobily, zeleň obytná, ochranná a omezeně veřejná. Plochy pro bydlení musí zabírat min. 50 % celkové plochy RD.

soukromé penziony, tj. ubytovací zařízení s 5 –ti až 10-ti pokoji s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb

- nezbytná technická vybavenost, místní komunikace, parkoviště pro vlastní osobní automobily a automobily zákazníků, zeleň obytná, ochranná a omezeně veřejná. Kromě vlastního objektu pro bydlení, může být na pozemku proveden nebytový objekt o max. zastavěné ploše 150 m2.

Podmínky prostorového uspořádání pro novou zástavbu v zastavitelných plochách:

RD ve všeobecných (smíšených) obytných zónách mohou být podsklepené, s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím s max. výškou hřebene 11,50 m se šikmými střechami sedlovými, valbovými, polovalbovými a pultovými se spádem střechy do 45 stupňů  a s plochými střechami s max. výškou atiky 7,0 m nad terénem.

- Koeficient zastavěnosti pozemku (KZP) max.40% a jako doplňkové stavby se mohou postavit všechny stavby uvedené pro čistě obytné zóny a navíc stavby pro podnikatelskou činnost, které nepřevýší stavbu rodinného domu

- ostatní neuvedené podmínky jsou totožné s BC

###### PLOCHY  REKREACE

Jsou členěny do  2 skupin

###### RI -  Plochy staveb pro rodinnou ( individuální) rekreaci

Hlavní využití:

-  rekreační funkce, rekreační objekty investované fyzickými osobami a provozované k účelům rodinné rekreace i rodinného bydlení  – rekreační chaty, rekreační nízkopodlažní chalupy a domky, rodinné domy pro trvalé bydlení s prostory použitelnými pro nájemní rekreaci v rozsahu max. 50% podlahové plochy a  s max. počtem 4 ubytovacích pokojů.

Přípustné využití:

odstavná stání umístěné na vlastním pozemku, zahrady s funkcí rekreační, okrasnou a užitkovou, technická vybavenost.

Doplňkové a související stavby: ochranná a okrasná veřejná a přírodní zeleň, drobná architektura (lavičky, plastiky, fontány, jezírka, apod.), příjezdová komunikací, drobné stavby ve smyslu definice stavebního zákona

Podmínky prostorového uspořádání pro přístavby:

KZP (koeficient zastavěnosti pozemku) = 30%, max. výšková hladina zástavby podle sousedních staveb

Poznámka:

Jsou obsaženy ve stávající zástavbě, nově se nenavrhují. Je povolena jejich změna na plochy pro bydlení v rodinných domech (BC), za podmínky splnění regulativů pro BC.

###### RH - Plochy staveb pro hromadnou rekreaci

Hlavní využití: rekreační funkce soukromé penziony, tj. ubytovací zařízení s 5 –ti až 10-ti pokoji s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb

Přípustné využití: služby, maloobchodní a stravovací služby, sportovní a relaxační zařízení, dětská hřiště, drobná architektura ( lavičky, plastiky, fontány, jezírka) apod., informační a reklamní panely, mapa oblasti,  samostatné garáže, parkovací plochy, účelové komunikace a komunikace pro pěší, drobné stavby ve smyslu definice stavebního zákona, stavby technického vybavení

Podmínky prostorového uspořádání pro přístavby: podsklepené, 2 NP, podkroví, KZP 40%, výšková hladina 11,5 m

Poznámka:

Jsou obsaženy ve stávající zástavbě, nově se nenavrhují. Je povolena jejich výstavba v BI, za podmínky splnění regulativů pro BI.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

OV - Občanské vybavení - veřejná infrastruktura, samostatně se nově nenavrhuji

Hlavní využití:

- pozemky staveb pro nekomerční občanské vybavení sloužící pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu, ochranu obyvatelstva apod.

Přípustné využití:

- veřejná  prostranství včetně místních  komunikací, pěších a cyklistických cest a  ploch veřejné zeleně,

- další občanská vybavenost sloužící potřebám obyvatel, zpravidla provozovaná obcí,

- nezbytná související technická a dopravní vybavenost (zásobování, parkování).

Podmínky prostorového uspořádání pro přístavby

- maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží a podkroví,

- v případě dostaveb a přestaveb ve stávající zástavbě se přizpůsobí charakter staveb a výšková hladina zástavby okolní zástavbě,

- typ střech: šikmé se sklonem větším než 22°, nejlépe sedlové ev. polovalbové, ve výjimečných případech ploché.

# Poznámka:

# tato kategorie není ÚP samostatně navrhována, je obsažena ve funkční ploše BI

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PV - Veřejná prostranství

Hlavní využití:

- náměstí, náves, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň  a další prostory přístupné bez omezení, zpravidla ve vlastnictví obce.

Přípustné využití:

- místní komunikace, účelové komunikace,

- parkovací stání,

- zastávky a přístřešky autobusu,

- prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny, fontány, lavičky, informační systém, odpadkové koše apod.),

- telefonní budky, prodejní stánky,

- drobná dětská hříště,

- místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách,

- prvky místních informačních systémů.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, kromě liniových staveb, zejména stavby pro výrobu, skladování, soukromé investice, skládky, oplocení (kromě dětských hřišť).

Podmínky prostorového uspořádání:

- prostorové uspořádání musí koordinovat plochy pro bezpečný pohyb pěších a automobilový provoz, pokud je ve veřejném prostranství zastoupen,

- na kvalitu vybavení parteru veřejných prostranství musí být kladeny zvýšené estetické a hygienické nároky.

Poznámka: plochy PV budou i součástí ploch bydlení, viz regulativy u BC, BI.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DS -  Dopravní infrastruktura - silniční

Hlavní využití:

- pozemky rychlostních komunikací,  III. třídy, místních komunikací, obytných ulic, , včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.), chodníky,  parkovací plochy, cyklostezky  silniční stavby budované za účelem dopravního nebo pěšího propojení uvnitř nebo mezi jednotlivými funkčními  složkami.

Přípustné využití:

- pro parkování na vyhrazených plochách nebo v rámci pozemků, dopravní stavby (veřejné osvětlení, dopravní značení, dešťová kanalizace, propustky), doprovodná zeleň

- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky,  odstavná stání pro autobusy),

- odstavné a parkovací plochy, garáže.

Přípustné využití:

- chodníky,

- doprovodná a izolační zeleň.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- lesní a polní cesty jsou součástí přilehlých funkčních ploch.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

PLOCHY TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY

TI - Technická infrastruktura - inženýrské sítě

Hlavní využití:

-  zařízení pro odvádění a čištění dešťových a splaškových vod, zásobování pitnou             vodou, zemním plynem, zásobování elektrickou energií včet. trafostanic, telekomunikace a další liniové stavby inženýrských sítí

- areály technické infrastruktury,

- zařízení na sítích technické infrastruktury,

- plochy související dopravní infrastruktury.

Přípustné využití:

- izolační zeleň.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

VD - Drobná a řemeslná výroba – není nově navrhováno

Hlavní využití:

- malovýroba a řemeslná výroba, výrobní činnost, u níž nelze vyloučit určitou zátěž okolí, např.vlivem dopravy do areálu,

- sklady, výrobní, nevýrobní a služby.

Přípustné využití:

- související administrativa a stravovací zařízení,

- vývojová pracoviště,

- pohotovostní nebo služební byty,

- plochy zeleně,

- nezbytná související technická a dopravní vybavenost.

Podmínky:

- vliv činností provozovaných na těchto plochách, včetně související dopravní obsluhy, nesmí narušit užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesmí snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech,

- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,

- všechny činnosti vyžadující  Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Podmínky prostorového uspořádání pro úpravu stávajících:

- maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží nebo 8m od nejnižšího bodu přilehlého rostlého terénu k římse,

- směrem k okolním plochám obytné zástavby  a do volné krajiny bude součástí ploch izolační zeleň.

VK - Plochy skladování - není nově navrhováno

- drobná skladovací zařízení,

- výrobní, nevýrobní a servisní služby.

Přípustné využití:

- související administrativa a stravovací zařízení,

- plochy zeleně,

- nezbytná související technická a dopravní vybavenost,

- pohotovostní nebo služební byt.

Podmínky:

- využití pozemků v ochranném pásmu lesa je možné jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů (§14, odst. (2) zák. 289/1995 Sb.).

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračující nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech zasahují za hranice areálu,

- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,

- rozsáhlé skladové areály, logistická centra s vysokými nároky na dopravní obsluhu.

Podmínky prostorového uspořádání:

- maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží nebo 8m od nejnižšího bodu přilehlého rostlého terénu k římse.

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

ZV - Zeleň na veřejných prostranstvích

Hlavní využití:

- významné plochy veřejně přístupné zeleně v sídlech, většinou parkově upravené.

Přípustné využití:

- pěší, eventuelně cyklistické stezky,

- drobná dětská hřiště,

- vodní plochy,

- prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny, fontány apod.),

- mobiliář pro rekreaci a relaxaci.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- minimalizace zpevněných ploch.

ZS - Zeleň soukromá a vyhrazená

Hlavní využití:

- plochy většinou soukromé zeleně – zahrad a ovocných sadů -  v zastavěném a zastavitelném území, obvykle oplocené (zejména zahrady nezahrnuté do jiných druhů ploch, zahrady u RD jsou zařazeny do obytné zóny).

Přípustné využití:

- pokud se nejedná o pozemek určený k plnění funkce lesa, lze na pozemku umístit stavbu rodinného domu a  stavby  v souladu s § 103  stavebního zákona, sloužící  jako doplňkové stavby k hlavní obytné stavbě.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- jsou totožné s podmínkami pro BC – čistě obytné zóny.

ZO -  Zeleň ochranná a izolační

hlavní využití:

- plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech.

Přípustné využití:

- vedení pěších, eventuelně cyklistických stezek.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

ZP - Zeleň přírodního charakteru

Hlavní využití:

- plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu. Nejsou určeny k intenzivní zemědělské produkci. Jedná se většinou o plochy označené v KN jako ostatní.

Přípustné využití:

- vedení pěších, eventuelně cyklistických stezek

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

-     podle metodického pokynu MŽP ČR 1994  pro ÚSES.

ZK - Zahrádkářské kolonie

Hlavní využití:

- jedná se o zahrádky u bytových domů, které jsou využívány obyvateli těchto BD k vlastnímu zásobení zeleninou a ovocem, případně ke krátkodobé rekreaci.

Přípustné využití:

- omezený chovu drobného zvířectva pro vlastní potřebu, které budou vyhovovat ustanovením § 30, 33 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, drobné zahradní stavby, oplocení, vodovod

Poznámka:

- Tato funkční plocha se nově nenavrhuje

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

W - Plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití:

- pozemky vodních ploch, požární nádrže, koryta vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití (viz vyhl. 501/2006 Sb.).

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň - břehové porosty,

- účelové vodohospodářské stavby, komunikace.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím

- rekreační vodní plochy v zastavěné části obce jsou součástí veřejných prostranství.

Podmínky prostorového uspořádání:

- minimalizace zpevněných ploch.

PLOCHY V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

NZ   Plochy zemědělské

Hlavní využití:

-	slouží výhradně k hospodaření na zemědělsky obdělávané půdě – ornice, trvalý travní porost, louky, pastviny, ovocné sady

Přípustné využití:

-  lokalizace zemědělské účelové výstavby a skládek pro zemědělskou prvovýrobu,    v souladu s § 18, odst. 5 SZ

- související dopravní a technická infrastruktura (viz  §14 vyhl. 501/2006 Sb.).

- účelové cesty, pěší eventuelně cyklistické cesty,

- doprovodná zeleň podél cest.

Nepřípustné využití:

- veškeré další stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím včetně areálů živočišné a rostlinné výroby.

Podmínky prostorového uspořádání:

- zachovávat a navrhovat doprovodnou zeleń, protierozní a protipovodňová opatření, meze a soliterní stromy

- oplocení provádět pouze z dřevěných klád a kulatin nebo elektrické ohradníky

-   hospodařit tak, aby nebyla znečišťována půda škodlivými látkami ohrožující zdraví, hospodařením nepoškozovat příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půd

NL -  Plochy lesní

Hlavní využití:

- lesní produkce na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro lesní hospodářství – v souladu s §18, odst.5 stavebního zákona.

- související dopravní a technická infrastruktura (viz  §15 vyhl. 501/2006 Sb.).

- vodní plochy

- účelové cesty, pěší eventuelně cyklistické cesty.

Nepřípustné využití:

- veškeré další stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- minimalizace zpevněných ploch.

NP -  Plochy přírodní

Hlavní využití:

- zvláště chráněná území,

- pozemky smluvně chráněné,

- prvky ÚSES a související přírodně cenné pozemky.

Přípustné využití:

- vodní plochy

- výjimečně: související dopravní a technická infrastruktura (viz § 16 vyhl. 501/2006 Sb.),

- pěší a cyklistické cesty v nezbytném rozsahu.

Nepřípustné využití:

- veškeré další stavby,

- činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Podmínky prostorového uspořádání:

- podle metodického pokynu MŽP ČR 1994 pro ÚSES.

NS - Plochy smíšené nezastavěného území - specifické

Hlavní využití:

- není stanoveno.

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro  vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra – v souladu s §18, odst.5 stavebního zákona a indexem dané funkční plochy.

- Plochy smíšené nezastavěného území „NSx“ jsou blíže popsány indexem přípustných funkcí, a to kombinací zastoupených funkcí z následující množiny: p - přírodní; v - vodohospodářská; z - zemědělská; d – soukromé zahrady

Nepřípustné využití:

- veškeré další stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- nová chatová výstavba

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

Definice pojmů:

Výměra zastavěné plochy je dána součtem výměr zastavěných ploch všech staveb (tj. s výškou nad 30 cm nad terén – nezapočítávají se tedy např. bazény, terasy, chodníky, parkovací stání, okapové chodníčky apod.)

Koeficient zastavění je poměr výměry zastavěné plochy k celkové výměře pozemku.

Koeficient nezpevněných ploch je poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku.

## 6.2) Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu

Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání (kapitola f.1) při výstavbě by mělo přispět k citlivému začlenění nově navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k narušení krajinného rázu.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

## 7.1)  Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit a uplatnit předkupní právo

| Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 stavebního zákona) |
| --- |
| Označení VPS | Popis VPS |
| Dopravní infrastruktura |
| WD1 | Rozšíření a případná úprava Hlavní ulice, včetně provedení chodníků a autobusových zastávek |
| Technická infrastruktura – energetika a spoje |
| WT1 | Nově navrhované distribuční trafostanice pro obytné zóny podle návrhu skupiny ČEZ, umístění bude navrženo v US |
| WT2 | Nově navrhované rozvody NN a VN pro rozvojové lokality |
| Technická infrastruktura – kanalizace |
| WT3 | Veškeré kanalizační nově navržené veřejné řady, čerpací stanice a šachty v ŘÚ |
| Technická infrastruktura - vodovod |
| WT4 | Veškeré vodovodní veřejné řady a zařízení rozvojových lokalit |
| WT5 | Úprava stávajících vodárenských zařízení |
| Technická infrastruktura - plynovod |
| WT6 | V veškeré plynovodní rozvody a zařízení v rozvojových lokalitách |

Pro všechny veřejně prospěšné stavby, uvedené v této tabulce, lze též uplatnit předkupní právo dle §101 stavebního zákona.

## 7.2)  Veřejně prospěšná opatření, pro které lze vyvlastnit

Územním plánem Nový Vestec jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit v souladu s §170 stavebního zákona:

- plochy pro založení prvků územního systému ekologické stability na území obce Nový Vestec, označené ve výkr. č. 3 „Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace“ kódem VU.

Poznámka: označení příslušného prvku ÚSES - viz kapitola e.2)  .

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Kromě veřejně prospěšných staveb uvedených v kapitole 7.1) lze předkupní právo (dle §101 stavebního zákona) uplatnit ještě pro tyto stavby:

| Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva |
| --- |
| Číslo VPS | popis |
| PP1 | Možnost rozšíření obecního úřadu přístavbou a zabezpečení zázemí přístupu na parc. č.: 133/3 a část parc. č.133/6 |
| PP2 | Provedení nových veřejných obslužných komunikací v rámci navrhovaných obytných zón, nepočítají se nové soukromé cesty k jednotlivým RD |

Předkupní právo se zřizuje vždy ve prospěch Obce  Nový Vestec.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Návrh územního plánu Nový Vestec vymezuje 5 ploch, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření změn využití územní studií:

Jedná se o č. lokalit : 1, 2, 4, 5, 7,  v čistě obytných nebo smíšených zónách bydlení. US bude  řešit dopravní trasy, parcelaci pozemků s konkrétním využitím ploch bydlení a veřejného prostranství a vedení s dimenzemi technické infrastruktury.

Při zpracování územní studie pro lokalitu č.7 bude prověřena možnost komunikačního napojení přes pozemek parc. č. 235/2 a dále možnost vytvoření centrálního veřejného prostranství na parc. č. 219/1 o ploše min. 5 % výměry lokality

Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Projektová činnost ve výstavbě se obecně řídí § 159 stavebního zákona (zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění) a § 158 o vybraných činnostech ve výstavbě. V odst.3 § 159 je povoleno, aby stavby podléhající ohlášení podle § 104 odst.2 písmene e) až i) a n) , mohla dokumentaci kromě projektanta (tím se rozumí autorizovaný architekt nebo inženýr dle zák.360/92 Sb.) provádět též osoba,  která má  vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru s maturitní zkouškou a alespoň  3 roky praxe v projektování staveb. To prakticky znamená, že stavby rodinných domů podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby musí projektovat autorizovaný architekt, případné náročnější stavby rovněž. Není zde důvod, taxativně jmenovat zvláštní stavby, které může projektovat pouze autorizovaný architekt, tento proces se bude řídit stavebním zákonem.

Plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, nejsou územním plánem vymezeny.

    - Rozsah dokumentace

Textová část návrhu územního plánu Nový Vestec obsahuje 59 číslovaných stran. Další listy obsahují titulní stranu, údaje o pořizovateli a projektantovi a obsah .

Grafická část návrhu územního plánu Nový Vestec obsahuje 3 výkresy:

1  Základní členění území  1: 5 000

2  Hlavní výkres   1: 5 000

3  Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace  1: 5 000

# O d ů v o d n ě n í :

# Odůvodnění územního plánu Nový Vestec obsahuje textovou a grafickou část.

# Textová část:

a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Nový Vestec na svém zasedání dne 27.2.2008. Zpracovatelem Návrhu územního plánu je Ing. arch. Libor Kodl, autorizační osvědčení ČKA 02100.

Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad Nový Vestec, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona uzavřením mandátní smlouvy s Ing. arch. Martinou Bredovou, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800035020 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe.

Návrh zadání: Následovalo zpracování první verze Zadání, které bylo v souvislosti se změnou vedení obce a novou legislativou upraveno a znovu projednáno.

Návrh upraveného Zadání územního plánu Nový Vestec byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Středočeského kraje. Dále byl návrh upraveného Zadání vytaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od 24.8.2009 do 24.9.2009 na Obecním úřadě Nový Vestec a na elektronické úřední desce obce Nový Vestec: www.obecnovyvestec.cz

Dotčené orgány a Krajský úřad uplatnily v zákonné lhůtě požadavky, které byly do Návrhu zadání zapracovány. Sousední obce neuplatnily žádné podněty, případně byly souhlasné.

Zadání schválilo zastupitelstvo obce Nový Vestec na svém zasedání dne 14.10.2009.

Návrh územního plánu: Na základě schváleného zadání ÚP byl návazně  zpracován návrh územního plánu. Dokumentace je ve své textové i grafické části zpracována tak, aby obsahovou strukturou a dalšími náležitostmi vyhověla požadavkům stanoveným v Příloze č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidenci územně plánovací činnosti.

Návrh ÚP Nový Vestec byl projednán v souladu s § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon). Návrh územního plánu byl vystaven k nahlédnutí od 23.3.2010 do 6.4.2010 na Obecním úřadě Nový Vestec a dále na internetových stránkách obce  http://www.obecnovyvestec.cz

Společné jednání o návrhu ÚP Nový Vestec se konalo dne 6.4.2010 na Obecním úřadě Nový Vestec.

Lhůta pro stanoviska a připomínky byla do 6.5.2010. Následovalo posouzení návrhu krajským úřadem, který ve svém vyjádření konstatoval, že neshledal při projednávání návrhu územního plánu rozpory s platnou legislativou a je možné jej následně projednat ve smyslu ustanovení § 52 – 54 stavebního zákona.

Řízení o návrhu ÚP: Nově (podle „nového stavebního zákona“) se územní plán i jeho změny vydávají formou opatření obecné povahy, nikoli formou obecně závazné vyhlášky, jako tomu bylo do 1. 1. 2007, kdy byl zrušen „starý stavební zákon“. Před vydáním územně plánovací dokumentace musí tedy proběhnout řízení podle stavebního zákona a správního řádu.

Návrh územního plánu Nový Vestec byl k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele - na obecním úřadě Nový Vestec od 1. 7. 2010 do 30.7.2010. Veřejné projednání se konalo dne 30.7.2010 v 17:00 hodin. Odborný výklad provedl zpracovatel územního plánu Ing. arch. Libor Kodl, autorizovaný architekt ČKA a po té zodpověděl dotazy přítomných. Výsledek projednání včetně doplnění odůvodnění OOP, zpracovaný ve spolupráci pořizovatele s určeným zastupitelem, je uveden přímo v návrhu OOP, který je přílohou této zprávy.

Vydání územního plánu zastupitelstvem obce předchází v souladu s ustanovením stavebního zákona ověření, že ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – VÚC Pražský region a se stanovisky dotčených orgánů . Po tomto ověření je Zastupitelstvo obce Nový Vestec oprávněno vydat opatření obecné povahy Územní plán Nový Vestec.

(Politika územního rozvoje je celorepublikový nástroj územního plánování, pořizuje ji Ministerstvo pro místní rozvoj a schvaluje ji vláda. Územně plánovací dokumentace vydaná krajem je Územní plán velkého územního celku Pražský region. Jde o rozsáhlou dokumentaci určující zásady pro územní rozvoj kraje.)

Územní plán Nový Vestec se po vydání zastupitelstvem obce oznámí veřejnou vyhláškou na úřední desce pořizovatele (Obecní úřad Nový Vestec ). Účinnosti nabývá patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM

##### Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR

Z politiky územního rozvoje ČR, schváleného  usnesením vlády č. 929/2009 z 20. července 2009, vyplývají pro území obce tyto obecně platné požadavky:

- rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví – zejména uvnitř rozvojových oblastí (priority 24 a 27) – na území obce Nový Vestec je tato priorita obsažena v návrhu nových obslužných komunikací, chodníků a doporučení obchvatu komunikace III/2451.

- Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech, na jejichž území je negativně poznamenána lidskou činností (zachování prostupnosti krajiny) – priorita 21. Na území obce Nový  Vestec se tato priorita uplatňuje v návrhu ploch ÚSES a zachování a návrhu izolační zeleně (lesní plochy) v návaznosti na okolní obce.

- Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu – priorita č. 28. Tato priorita je spojena s předchozí prioritou 24 a 27 – uplatňuje se v realizaci veřejné kanalizační sítě a respektování  ochranných pásem.

##### Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

Katastrální území Nový Vestec je součástí schváleného územního plánu VÚC Pražského regionu, který byl schválen 18. 12. 2006 zastupitelstvem Středočeského kraje,  (info: www.kraj-stredocesky.cz). Z tohoto dokumentu nevyplývají pro řešené území žádné zvláštní požadavky.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje dosud nebyly vydány .

Návrh územního plánu  vychází z konkrétních podmínek území, především z polohy obce na soutoku Labe a Jizery, s kvalitním přírodním prostředí a díky rychlostní komunikaci R 10, v dobré dopravní dostupnosti s hl. m. Prahou a  severním směrem do Mladé Boleslavi a v poměrné blízkosti hodnotného území CHKO Český ráj. Přírodní zázemí spolu    s dobrou dostupností vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj funkce bydlení, pro které návrh územního plánu vymezuje dostatek vhodných ploch.

c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Tento základní cíl Územní plán Nový Vestec splňuje:

Územní plán Nový Vestec je zpracován v souladu z s cíli a úkoly územního plánování, jak je definuje §18 a §19 stavebního zákona.

- ÚP  vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

- Při řešení územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i akceptovatelné soukromé zájmy na rozvoji území.

- Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných hodnot je promítnuta zejména do podmínek pro využití ploch. Zastavitelné plochy byly vymezeny  s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

- V územním plánu obce je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území.

- Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a  uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území návrhem územního systému ekologické stability (zejména lesní porosty při severní hranici katastrálního území).

Ke zlepšení životního prostředí přispějí stavby technické infrastruktury .

Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, nic nebrání předpokladu zabezpečení udržitelného rozvoje a souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území.

# d) VYHODNOCENÍ  SOULADU  S  POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO   PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán byl zpracován na základě schváleného zadání územního plánu. Projektová dokumentace je ve své textové i grafické části zpracována tak, aby obsahovou strukturou a dalšími náležitostmi vyhověla požadavkům stanoveným v Příloze č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidenci územně plánovací činnosti.

Návrh územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

# e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Návrh byl projednán s orgány státní správy, organizacemi a správci sítí. Na základě tohoto projednání byly provedeny tyto úpravy:

- Doplněno ochranné pásmo rychlostní komunikace R10.

- Pro lokality č. 1,4,5 a 7 doplněno umístění transformačních stanic.

- Opraveno číslování lokalit, tak aby souhlasilo  v textové části i grafické části – zachovat číslování dle schváleného Zadání ( vypuštěna lokalita č. 9)

- Doplněno do textové části ve prospěch koho lze uplatnit předkupní právo k jednotlivým VPS a VPO.

- Každé ploše přiřadit příslušnou funkci a tomu odpovídající barvu.

f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Obec nemá dosud schválenou územně plánovací dokumentaci ani územně plánovací podklad. V listopadu r. 2007 byly zpracovány průzkumy a rozbory obce v rozsahu územně analytických podkladů. Následovalo zpracování první verze „Zadání“, které bylo v souvislosti se změnou ve vedení obce a novou legislativou upraveno a výsledné znění zadání územního plánu bylo zastupitelstvem obce schváleno rozhodnutím ze dne 29.9.2009, na jehož podkladě je zpracován tento návrh územního plánu. Návrh je v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Ze Zadání územního plánu ani z jeho projednání nevyplynula potřeba vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj.

Do územního plánu bylo zařazeno 10 rozvojových lokalit, jejichž přehled je uveden v tabulce v kap. c2) návrhu.

Stanoviska, námitky a připomínky k Zadání územního plánu byly vyhodnoceny a byly zapracovány do Zadání ÚP, respektive promítnuty do řešení ÚP.

Požadavky, které vyplynuly ze Zadání ÚP, byly vyřešeny takto:

- Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

- Z Politiky územního rozvoje  vyplývají pro území obce obecné požadavky, území leží mimo rozvojové oblasti a osy i mimo specifické oblasti vymezené PÚR.

- Z ÚPD vydané Krajem nevyplývají  pro ŘÚ žádné zvláštní požadavky.

- Požadavky vyplývající ze širších vztahů: územní plán respektuje  všechny nadřazené systémy (doprava, technická infrastruktura, ochrana přírody, ÚSES) a jejich ochranná pásma.

- Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

- Z územně analytických podkladů nevyplynuly pro řešení územního plánu žádné nové požadavky. Nejdůležitější jevy v území byly zahrnuty do průzkumů a rozborů a do územního plánu jsou promítnuty zpracované ÚAP

- Požadavky na rozvoj území obce

- Návrh územního plánu navrhuje maximálním způsobem využít volné plochy pro investiční činnost většinou pro bydlení. Podle Zadání se vymezuje územním plánem rozvojové plochy pro cca 140 RD a odpovídající technická infrastruktury včetně občanské vybavenosti a řešení krajiny. To vytváří předpoklad k dlouhodobějšímu období platnosti bez podstatných změn, spekulací s pozemky a tlaku na rozrůstání zástavby na nevhodná místa. Nová zástavba je lokalizována přednostně v intravilánu obce a v prolukách, v přímé návaznosti na stávající zástavbu.

- V původním Zadání byla navržena jedna rozvojová plocha pro občanské vybavení, navazující na stávající, nepodařilo se však dospět k dohodě s vlastníkem nemovitosti a proto se plocha  parc. č.  133/3 a část 133/6 sousedící s budovou obecního úřadu zařazuje pouze do ploch s předkupním právem obce s minimálním požadavkem zajistit údržbu stavby z vlastních pozemků obce, popřípadě provést potřebné přístavby. Chybějící centrální návesní prostor je doporučeno částečně nahradit veřejným prostranstvím v rozvojové ploše č.7 v rámci zpracování územní studie. V ideálním případě by se jednalo o plochu cca  2500 m2 , která by byla  ze 3 stran obklopena rodinnými domy s obchody a živnostenskými provozovnami a v návaznosti na les by vytvářela centrální nezastavěnou  plochu s veřejnou zelení, dětským hřištěm, drobnou architekturou apod.. Bude podrobněji řešeno US. Vznik další občanské vybavenosti je však možný i v jiných druzích ploch s rozdílným způsobem využití (BI, BC), čímž je zajištěna flexibilita jejího rozvoje. Původní vymezení samostatného prostoru PV podle zadání bylo po projednání s občany vypuštěno

- Územním plánem jsou stabilizovány stávající výrobní a skladové areály , jejich další nárůst není vzhledem k OP vodovodních zdrojů a rekreačně obytné převažující funkci sídla žádoucí.

- Územní plán navrhuje jednu rozvojovou plochu pro umístění fotovoltaické elektrárny mimo zastavěnou část u dálnice.

- Jako izolační zeleň je navržena mj. část území zařadit do lesní plochy.

- Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

- Požadavky, vznesené v zadání k plošnému a prostorovému uspořádání území, byly v návrhu územního plánu splněny – viz text návrhu, kapitola f)Plochy s rozdílným způsobem využití, regulativy a kapitola e.2) Vymezení ÚSES.

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

- Požadavky civilní ochrany: jsou řešeny v kapitole f) odůvodnění.

- Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

- Všechny střety a problémy v území, vyplývající jak z průzkumů a rozborů, tak z doplňujícího průzkumu, provedeného při zpracování zadání tohoto územního plánu, jsou územním plánem řešeny.

- Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

- Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny ve Výkrese základního členění území, v Hlavním výkrese a v Koordinačním výkrese a popsány v kapitole c.2) návrhu územního plánu. Plochy přestavby územní plán nevymezuje, kromě úpravy stávajících hal na parc.č.: 678/1, 678/2, 678/3

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

- Územní plán vymezuje celkem 5 ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií (viz kapitola i)  návrhu územního plánu).

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

- Územní plán nevymezuje žádné plochy a koridory, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.Požadavky jsou zapracovány do kapitoly d) návrhu územního plánu a do kapitol c.2.3) a c.2.4) tohoto odůvodnění.

- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

- Územní plán respektuje a rozvíjí hodnoty území - viz kapitoly b) a c.1) návrhu územního plánu.

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

- Veřejně prospěšné stavby a veřejná opatření dle § 2 odst. 1, písm. l) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) jsou územním plánem vymezena v souladu se zadáním a citovaným zákonem.

- Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

- Ochrana veřejného zdraví: - ze „Zadání“ žádné požadavky nevyplývají.

- Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

- Z projednání zadání nevyplynul požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

- Evropsky významná lokalita ani ptačí oblast se v řešeném území ani v jeho blízkosti nenachází.

- Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

- Požadavek na zpracování konceptu není požadován, což souvisí se změnou stavebního zákona.

- Zpracování variant nebylo požadováno.

- Požadavky na uspořádání obsahu  návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

- Požadavky zadání na uspořádání a obsah návrhu a odůvodnění územního plánu jsou respektovány.

g) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

## g.1) Zdůvodnění přijatého řešení

Jak již bylo konstatováno, je obec Nový Vestec svým založením, unikátní polohou na soutoku velkých řek, dopravní vazbou na Prahu , Mladou Boleslav a Brandýs n.Labem, sousedstvím s lesním masívem a nadmístním vodárenským zařízením atypickým sídlem, což se projevuje zvýšeným zájmem o bydlení a naopak menšími nároky na vznik pracovních příležitostí.

V Novém Vestci žilo k 31. 12. 2006 podle údajů ČSÚ  315 osob, z toho 154 žen. Ve věku 0-14 let je 13,7 % osob, 56,5 % obyvatel je v  produktivním věku 15-59 let a zbývajících 29,8 % osob je starších šedesáti let. O vysokém zastoupení věkové skupiny nad 60 let vypovídá hodnota 52,8 % tzv. indexu závislosti, který vyjadřuje počet osob v post-produktivním věku na 100 osob v produktivním věku (pro srovnání index závislosti za ČR v roce 2006 činil 31,7%).

Navzdory tomuto regresivnímu typu populace, který směřuje k úbytku obyvatel, osob v Novém Vestci přibývá. V porovnání s rokem 2001 bylo v Novém Vestci ke konci roku 2006 hlášeno o 38 osob více, z toho 18 žen. Přirozený přírůstek obyvatel, daný bilancí živě narozených a zemřelých, sice mezi roky 2001 a 2006 vedl ke snížení počtu obyvatel o 3 (z toho 2 ženy), ale přírůstek stěhováním zaznamenal nárůst o 41 osob (z toho 20 žen). V uvedeném období se vystěhovalo 70 osob (z toho 31 žen) a přistěhovalo 111 osob (51 žen). Zatímco do roku 2002 objem vystěhovalých nad přistěhovalými převažoval, od roku 2003 počty přistěhovalých osob každoročně rostou a jen za roky 2005 a 2006 činilo aktivní saldo migrace v Novém Vestci 36 osob (z toho 16 žen). Tento trend předpokládá další růst počtu obyvatel Nového Vestce způsobený migrací.

Převážná většina navržených zastavitelných ploch je určena pro obytnou zástavbu a představuje možnost výstavby až cca 140 RD (skutečný počet bude záviset zejména na velikosti stavebních parcel). Z toho vyplývá, že v cílovém roce z hlediska  ÚP ( 15 – 20 let) se počet obyvatel obce zdvojnásobní.

g.1.1) Řešení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby

Řešení vychází ze zpracovaných Průzkumů a rozborů a z požadavků, uplatněných ve schváleném Zadání.

Návrh územního plánu vymezuje 10 lokalit, pro které se určují následující podmínky využití:

| označení plochy | navržené využití | podmínky využití |
| --- | --- | --- |
| 1 | BC | - cca 30 RD - velikost pozemků se nestanovuje, počítá se s nadstandardními výměrami v atraktivní poloze jižně od lesa - velikost bude ovlivněna min. požadovanou vzdáleností RD od lesa - doporučeno 25 m a respektováním OP silnice III. tř. 15 m, celá lokalita leží ve vodárenském OP 2b. - lokalita leží mimo aktivní záplavové území Q100 - podmínkou zahájení výstavby je přeložka el. vedení 22 kV - přístup z prodloužené komunikace č.p. 681/8, zaokruhováním na silnici III/2451 - využití plochy bude prověřeno územní studií |
| 2 | BI | - cca 15 RD - plocha určená pro zástavbu rodinnými domy ( hlavní funkce bydlení) - do části lokality zasahuje aktivní zóna Q100, OP silnice, vodárenské pásmo 2b - přístup z nové slepé obslužné komunikace napojení na III/2451 - využití plochy bude prověřeno územní studií |
| 3 | BC | - cca 13 RD - plocha určená pro čistou obytnou zástavbu - respektovat OP silnice III/2451 a vodárenská OP - napojení ze stávající silnice II/ 2451 a stávající slepé komunikace, která je v soukromém vlastnictví majitelů přilehlých nemovitostí -dořešení přístupu nových majitelů |

| označení plochy | navržené využití | podmínky využití |
| --- | --- | --- |
| 4 | BC | - cca 42 RD - plocha určená pro čistou obytnou zástavbu - respektovat OP silnice III/2451, lesa a vodárenská OP - napojení ze stávající silnice II/ 2451 a stávajících slepých komunikací, návrh nových komunikací dořešit vlastnicky -využití plochy bude prověřeno územní studií |
| 5 | BC | - cca 30 RD - u lesa větší výměra pozemků, doporučená min. vzdálenost RD od hranice lesa 25 m - předkupní právo obce na poz. parc.č. 133/3 a část parc.č. 133/6 - dořešit komunikační siť - přístup ze stávajících komunikací, navazujících na lokalitu, případně z navržené komunikace -využití plochy bude prověřeno územní studií |
| 6 | BC | - stavba 2 RD v proluce navazující na stávající komunikace |
| 7 | BI, PV, ZV | -cca 33 RD - plocha zčásti již rozparcelovaná pro RD s možností obchodů, služeb a živnostenských provozoven - v části plochy se doporučuje v rámci zpracování ÚS vymezit veřejné prostranství, malé náměstí propojené zelení do lesa – nový chybějící centrální prostor obce - dořešit napojení na komunikační sí´t (VPS), propojení slepých komunikací, umístěných na soukromých pozemcích navazující na lokalitu, případně z navržené komunikace -využití plochy bude prověřeno územní studií |
| 8 | BC | - cca 6 RD - výstavba do proluky, část pozemků bude přístupných ze soukromých přístupových cest |
| 9 |  | lokalita byla ze zadání ÚP vyřazena |
| 10 | NL | - les oddělující vodárenské pásmo od zástavby - stromy min. 5 m od hranice vodárenského pásma 2a |
| 11 | EN | - specifická plocha pro umístění solárních panelů výroby el. energie- |

Vysvětlivky:

BC	bydlení v rodinných domech

BI	plochy bydlení smíšené

PV	veřejná prostranství

ZV      zeleň na veřejných prostranstvích

NL	plochy lesní

EN	plochy solární výroby elektrické energie (fotovoltaické články)

g.1.2) Řešení nezastavěného území

#### g.1.2.1) Řešení krajiny

V nezastavěném území řešeném návrhem ÚP  převládají plochy s charakterem zemědělským (NZ) a charakterem smíšeného využití krajiny (NSx) s nejvýznamněji zastoupenou složkou přírodní ochrany, zemědělskou funkcí, vodohospodářskou funkcí, zejména v ploše ochranného pásma vodárenského zařízení a zahradami. V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň. Dále jsou na území obce vymezeny plochy vodní (W) a plochy přírodní (NP) ve skladebných částech ÚSES a registrovaných VKP. Lesní plochy jsou součástí ploch přírodních či smíšených.

ÚP Nový Vestec vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území včetně ÚSES, respektuje je a je s nimi koordinován.

Pro zajištění prostupnosti krajiny je v ní stabilizována historicky vzniklá síť účelových komunikací, polních a lesních cest.

Zeleň v krajině je v řešeném území zastoupena mimo lesních porostů především liniovou zelení podél řek, cest a dalšími interakčními prvky. Specifikou území je vodárenský jímací řád s ochrannými vodárenskými pásmy.

Pro zvýšení retenčních schopností krajiny navrhuje územní plán v prostoru kde je dnes výběh koní a již vzrostlejší stromy vytvořit lesní plochu v návaznosti na vodárenská OP, který by vytvářel přechod mezi zastavěnou částí a volnou krajinou, bude sloužit i jako větrolam, zvýší se i biodiverzita území a jeho větší ekologickou stabilitu.

#### g.1.2.2) Přírodní hodnoty

Významné krajinné prvky (VKP)

Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. V řešeném území jsou VKP niva při vodoteči, vodní toky a lesní porosty.

Dále jimi mohou být i jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody jako VKP.

Na území k.ú. Nový Vestec jsou zaregistrovány tři významné krajinné prvky vyhláškou Okresního úřadu Praha - východ č.j. 7/ŽP/94 ze dne 15.6.1994

- VKP 16 "Za probošťskou loukou" - starý odstavený meandr na soutoku Labe a Jizery v různém stupni zazemění s lužními porosty, vrbinami a rákosinami, polokulturní i vlhké louky, mokřady;

- VKP 20 "U probošťské tůně" - okraj terasy dnes zazeměného meandru, vysoká zeleň na svahu a přirozená luční společenstva;

- VKP L1 "V zahrádkách" - fragment lužního lesa v poli a navazující lado

Dřeviny rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním a ničením dle § 7 zákona č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  Jedná se o stromy i keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině a v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Péče o dřeviny rostoucí mimo les je povinností vlastníků.

#### g.1.2.3) Územní systém ekologické stability

Územní plán obce Nový Vestec vymezuje (resp. zpřesňuje) trasy a hranice biokoridorů a biocenter  v lokální, regionální a nadregionální úrovni. Podle prostorové funkčnosti jsou prvky ÚSES funkční (existující, jednoznačně vymezené) a navržené (nefunkční, rámcově vymezené). Všechny skladebné části ÚSES mimo zastavěné území jsou  zařazeny do ploch přírodních (NP). Regulativy, které jsou vázány na tento typ krajinné zóny, zajišťují jejich ochranu před investiční činností a omezení intenzivních forem zemědělského hospodaření. Územní plán obce  navíc zařazuje všechny navržené skladebné části ÚSES do veřejně prospěšných opatření nestavební povahy.

Podkladem pro vymezení prvků ÚSES je:

- Generel místního ÚSES pro k.ú. Nový Vestec a Káraný (U-24 s.r.o, Praha, Ing. Kubový, Ing. Raušová; 1992)

- Územně technický podklad N-R ÚSES ČR (MMR a MŽP, 1996)

- Studie ÚSES pro Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (U-24 s.r.o, Praha, 2009)

Nadmístní systém ÚSES

Nadregionální biokoridory v celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvoří je osa a nárazníková (ochranná) zóna. Obě části jsou jejich neoddělitelnou součástí a po celé ploše koridoru se podporuje tzv. koridorový efekt – všechny ekologicky významné  segmenty krajiny, skladebné části regionálních i lokálních ÚSES, chráněná území, významné krajinné prvky a území s vyšším stupněm ekologické stability se stávají  neoddělitelnou součástí nadregionálního biokoridoru. Minimální šířka osy odpovídá  šířce regionálního koridoru příslušného typu, pro luční a kombinovaná společenstva je to 50 m, pro vodní je to šířka vodního toku s břehovými porosty. Maximální šíře ochranné zóny je 2 km, celé území k.ú. Nový Vestec spadá do ochranné zóny nadregionálních biokoridorů. Biokoridory jsou složené, v jejich trasách jsou v ekologicky přijatelných vzdálenostech vložena regionální biocentra (po 5-8 km) a lokální biocentra (po 400 - 700 m).

Řešeným územím procházejí dva nadregionální biokoridory:

NRBK K 10 / V, N "Stříbrný rok - Polabský luh", V - osa vodní je vedena osou toku, N - osa nivní je vedena po pravém břehu Labe. Biokoridor tvoří vlastní tok Labe a břehové a doprovodné porosty - javorovo-topolovou alej. V trase biokoridoru jsou vložena dvě lokální biocentra a jedno regionální biocentrum na soutoku s Jizerou společné pro oba nadregionální biokoridory.

NRBK K 32 / V, N "Příhrazské skály - K10 (Labe)", V - osa vodní je vedena osou toku, N - osa nivní přechází střídavě na pravý a levý břeh Jizery. Biokoridor tvoří vlastní tok Jizery, břehové a doprovodné porosty, přirozené a polokulturní louky, méně lesní porosty. V trase biokoridoru je vloženo jedno regionální biocentrum na soutoku s Jizerou společné pro oba nadregionální biokoridory.

RBC 1849 "Soutok Labe a Jizery". Biocentrum vymezené, funkční. Biocentrum vymezeno na obou březích Jizery a na pravém břehu Labe, vodoteče, břehové a doprovodné porosty, zazeměný meandr s lužním porostem, loukami a rákosinami v lokalitě "Za probošťskou loukou" (VKP 16) a  zbytek lužního porostu v lokalitě "Polabsko" v k.ú. Káraný.

Lokální systém ÚSES

Nadmístní systém ÚSES je doplněn sítí lokálních prvků - biocentry, biokoridory a interakčními prvky. Minimální velikost lokálního biocentra by měla být 3 ha, minimální šířka lokálního biokoridoru 15 m (společenstvo lesní, kombinované), 20 m (společenstvo luční).  Pro společenstvo kombinované (luční + lesní) je možné přerušení do 50 m zastavěnou plochou, 80 m ornou půdou a 100 m při ostatních kulturách.

Lokální biocentra:

LBC K10/1  "Pod bažantnicí" - lokální biocentrum navržené k založení, vložené v trase nadregionálního biokoridoru NRBK K10. Bývalý luční porost, částečně zarůstající mokřadními společenstvy a náletem, plocha navazuje na břehový porost Labe a vodárenské zařízení.

LBC K10/2 "Široký" - lokální biocentrum navržené k založení v trase nadregionálního biokoridoru NRBK K10.  Orná půda, břehové a doprovodné porosty Labe. Na orné půdě nutno založit TTP a doplnit rozptýlenou zelení.

Lokální biokoridory:

LBK 3 "U probošťské tůně" - lokální biokoridor částečně funkční, částečně navržený k založení. Biokoridor vede po okraji terasy bývalého meandru (VKP 20), dále v souběhu se zatravněným pásem ochranného pásma vodárenského zařízení, navazuje na zamokřenou lokalitu s terénní depresí J obce a opět podél ochranného pásma po orné je veden k RBC 1849.  Na orné půdě nutno založit TTP s rozptýlenou zelení.

Interakční prvky

Interakční prvky nedosahují parametrů biocenter a biokoridorů, významně se však podílejí na zvýšení ekologické stability v krajině. Jsou to např. ekotonová společenstva lesních okrajů, remízky, skupiny stromů, solitérně rostoucí stromy v polích, drobná prameniště, vysokokmenné sady, aleje apod. Slouží jako potravní základna živočichům, místo úkrytu, místo pro rozmnožování a pro orientaci. Interakční prvky jsou většinou menší než biocentra a biokoridory, velmi často jsou prostorově izolovány. Převážně se jedná o liniové prvky – doprovodnou zeleň místních komunikací a  vodotečí. V řešeném území jsou vymezeny dva interakční prvky:

IP1 -  hrana terasy bývalého dnes zaniklého meandru u Staré Boleslavi,  mozaika lesního porostu, travnatých a křovinatých ploch

IP2 -  tůňka v poli se zbytkem lužního porostu

V plochách smíšeného nezastavěného území s indexem p - přírodní budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.

#### g.1.2.4) Vodní toky

Řešené území je ohraničeno soutokem Labe a Jizery, jejichž ochranné pásmo je (v souladu s dle §49 zákona 254/2001 Sb. o vodách) stanoveno na 6 metrů od břehové čáry po obou stranách. Pozemků v tomto ochranném pásmu mohou, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat správci vodních toků při výkonu správy vodního toku.

Záplavová zóna těchto vodních toků je jedním z limitních faktorů rozvoje sídla.

### g.1.3) Řešení dopravy

Stav a návrh dopravního řešení je popsán v návrhové části.

Širší vztahy

Dopravní řešení územního plánu obce je zpracováno v souladu s prognózou velkého územního celku (VÚC) Mladoboleslavsko (zpracovatel U-24 s.r.o. Praha, 2002). V rámci širších vztahů se severně, mimo řešené území, navrhuje provést novou silnici  III. tř., která by převedla průjezdnou dopravu do Káraného a zpět mimo zastavěné  území Nového Vestce. Tím by se spolu s navrhovaným provedením chodníků podél Hlavní ulice zkvalitnila obytná funkce podél této komunikace

Místní komunikace

Stávající síť místních komunikací je územním plánem stabilizována. Některé lokality navržené zástavby jsou přístupné ze stávajících komunikací, u některých nových lokalit bude dopravní obsluha navržena až v následné dokumentaci nebo studiích .

Místní obslužné komunikace pro dopravní obsluhu nově navržených lokalit budou navrženy v územních studiích, ve kterých bude řešeno i vlastnictví cest. Dohodou žadatele s obcí  bude řešeno financování údržby a budoucí vlastnictví navrhované místní obslužné komunikace. Přirozeným stavem bude darování   komunikace vlastníkem obci  s jejím následným zařazením do sítě místních komunikací. Financování, vlastnictví a údržba poduličních inženýrských sítí bude dohodnuto s jednotlivými provozovateli sítí v souladu s platnými zákony.

V územním plánu je vyznačena a do Veřejně prospěšných staveb zařazena ve  2 případech pouze strategicky důležitá část místních komunikací, které umožňují  provést dopravní obslužnost celé lokality.

Vlastní  dopravní obslužnost rozvojové plochy bude řešena výstavbou nových komunikací podle ustanovení ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Budou preferovány zklidněné slepé a průjezdné komunikace funkční třídy D1 (obytné ulice), tj. komunikace bez vymezených chodníků, s rychlostí jízdy do 20 km/hod, splňující požadavek max.délky komunikace 250 m, s šířkou uličního prostoru 10,0 m, min.vnitřní poloměr směrového oblouku 6 m, sklon 0,5 – 8,33%,  průjezdná šířka 6,0 m. Mezi vozovkou a hranicí pozemku bude zatravněný pruh s navrženými nájezdy a přístupovým chodníkem k jednotlivým RD, které budou provedeny jako součást stavby RD, umístěny podle dispozičního řešení RD  Dále je třeba postupovat zejména podle zákona č.13/97 Sb. o pozemních komunikacích (v r. 2009 nové znění), ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic včetně změn a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Obytné ulice se preferují provést (není podmínkou) ze zámkové betonové dlažby, tl.8 cm, stejně jako příjezdy k RD.  Doprava v klidu bude řešena v souladu se stavebním zákonem na pozemcích RD.  Jako variantní řešení dopravní obslužnosti se navrhuje provedení obslužných komunikací funkční skupiny C kategorie MO 6,5/30 s jednostranným chodníkem š. 1,5 m.

Srážkové vody z pozemků RD budou likvidovány retencí a akumulací na vlastních pozemcích. Odvodnění komunikace se navrhuje provést novou dešťovou kanalizací a vsakem do přilehlých zelených pruhů a do spár zámkové dlažby

Šířka veřejných prostranství, jehož součástí je komunikace, musí být v souladu s §22 vyhlášky 501/2006 Sb.

Pěší a cyklistická doprava

Hlavní pěší trasou zůstane upravovaný chodník podél Hlavní ulice. Kromě toho se navrhuje pěší koridor v severní hranici ŘÚ (u lesa), který bude součástí veřejného prostranství, jenž bude oddělovat les od plochy bydlení. Cyklotrasy jsou v ŔÚ stabilizovány a nové se nenavrhují, dílčí spojovací úseky mohou být součástí obslužných navrhovaných komunikací a rovněž trasa vedoucí Hlavní ulicí bude  nově vyznačena případně oddělena od automobilového pruhu.

Pří severní hranici  katastru Nového Vestce prochází modrá turistická trasa z Brandýsa n.Labem do Otradovic, která zůstane zachována

Ochranná pásma dopravy

Silniční doprava

(Zákon č.13/97 Sb .- o pozemních komunikacích)

Mimo zastavěné území obce jsou ochranná pásma stanovena následovně:

- rychlostní komunikace... 100 m od osy přilehlého jízdního pásu

- silnice III. třídy ..........      15 m od osy vozovky

g.1.4) Řešení technické infrastruktury

#### Popis současného stavu a návrh řešení je popsán v části návrhu ÚP a v grafické části č.v.5. Vychází z průzkumů a rozborů 2007 a zadání ÚP 2009.

Platí tyto zásady:

- výstavba inženýrských sítí je územním plánem zařazena mezi  veřejně prospěšné stavby

- všechny  stavby v navržených lokalitách budou napojeny na elektrickou energii, veřejnou splaškovou kanalizaci, vodovod a podle rozhodnutí investorů na zemní plyn a telefonní kabel

- vytápění objektů  a ohřev TUV bude uvažován většinou plynem, v menší míře elektrický, doplňkově budou využívány obnovitelné a netradiční zdroje energie

- dešťové vody budou likvidovány vsakem na vlastních pozemcích . Dešťová  kanalizace ze střechy  je zaústěná pomocí podzemního potrubí  do podzemních nepropustných jímek o min. objemu 4 m3 , které zabezpečí pojmutí přívalového 15 min. deště a bude využita k zálivce, příp. jako užitková voda na praní a splachování WC. Vychází z hodnoty extrémní intenzity deště 217 l/s/ha, což znamená že na 100 m2 sběrné plochy spadne za uvedených  15 min.celkem 1,953 m3 vody.  Legislativně je likvidace dešťových vod upravena v § 20 odst. 5c a 21 odst.3 vyhl.č.501/2006 Sb.. Každý stavební pozemek musí mít vyřešen vsakování dešťových vod nebo jejich zadržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek  před jejich svedením do  kanalizace pro veřejnou potřebu …  Vsakování dle této vyhlášky je splněno, jestliže je zastavěnost do 40%, což je regulativy splněno. Novela této vyhlášky, vyhl. č. 269/2009 Sb. doplňuje § 20 tak, že likvidace srážkových vod ze zastavěných ploch musí být řešeno přednostně jejich vsakováním, což je také splněno.

- V rozvojových lokalitách budou US navržena plocha pro distribuční trafostabnice podle vyjádření Skupiny ČEZ Distribuce a.s.

- El. energie v zastavitelných plochách a zastavěném území bude vedena v zemních kabelech

- telekomunikační připojení bude závislé na skutečných požadavcích na zřízení účastnických stanic a bude  řešeno podle výstavby lokalit a  požadavků jednotlivých účastníků. V jednotlivých lokalitách budou zřízeny účastnické rozvaděče a z nich napojení jednotlivé stanice.

- připojení účastnických stanic a pokládku telekomunikačních kabelů je nutné provádět spolu s ostatními inženýrskými sítěmi,  aby nedocházelo k opakovaným výkopů

#### - na způsobu zásobování pitnou vodou v obci se nepředpokládají výrazné změny, návrh zachovává současný systém zásobování vodou i pro další připojené odběry. Zásobování vodou pro uvažované rozvojové lokality si však vyžádá rozšíření stávající sítě o nové vodovodní řady napojené přímo na stávající vedení. Nové řady budou provedeny z plastového potrubí o průměru D 90 mm a D 110 mm. Dimenze vodovodního potrubí budou navrženy v souladu s požadavky požárního zabezpečení (ustanovení § 29 odst. 1 písm. k) zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů v množství stanoveném ČSN 73 08 73, na řadech budou v potřebných místech osazeny nadzemní či podzemní požární hydranty.

Pozemky a stavební objekty budou zásobovány vlastními přípojkami z navržených či stávajících vodovodních řadů, vedených převážně v přilehlých komunikacích, měření odběru bude zajištěno fakturačními vodoměry. Rovněž u stávajících odběrů se předpokládá postupné osazování fakturačních vodoměrů na jednotlivých přípojkách. Toto opatření omezí plýtvání vodou a finanční příjmy umožní případné investice do obnovy vodárenských zařízení.

- zvýšení potřeby vody oproti současnosti pokryjí původní zdroje, které mají potřebnou rezervu.

g.2) Zdůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití, než stanovuje vyhláška č.501/2006 Sb.

V souladu s §3 odst.4 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území je v územním plánu Nový Vestec v některých případech v souladu se Zadáním, použito jiného druhu plochy s rozdílným způsobem využití než stanovuje vyhláška. Jedná se o plochy zeleně, které umožňují v územním plánu vymezit systém sídelní zeleně (viz požadavek přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.).  Podmínky pro tyto plochy zaručují jejich ochranu zejména před zastavěním.

V souladu s §3 odst.4 vyhlášky byly základní druhy ploch dále členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území (BC - čistě obytná, BI - všeobecně obytná zóna neboli smíšená obytná zóna). Důvodem přidání těchto druhů ploch je umožnit lepší zohlednění specifických podmínek a charakteru území.

Je definována nová zóna EN , tj. stavby na výrobu elektrické energie z netradičních, obnovitelných zdrojů - v tomto případě fotovoltaické články

h) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ  ÚZEMÍ

Z projednání Zadání územního plánu nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj.

Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území - všech tří pilířů udržitelného rozvoje.

Životní prostředí

- Podzemní ani povrchové vody nebudou znečišťovány – územní plán navrhuje výstavbu splaškové kanalizace a ČOV, které nahradí současné jímky na vyvážení a septiky s přepadem do dešťové kanalizace. Obec je  zásobována vodou z obecního vodovodu; územní plán počítá s rozšířením vodovodní sítě i pro nově vznikající lokality.

- Obec je plynofikována, což znamená menší zatížení životního prostředí emisemi ze spalování tuhých paliv.

- Co se týče vlivu výrobních aktivit na životní prostředí, na území obce se nenachází ani nenavrhuje žádný výrobní areál, který svým provozem nadměrně zatěžuje své okolí .

- Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy tak, že zaplňují enklávy v zastavěném území a rozšiřují možným směrem zastavěné hranice v návaznosti na současné. Tento trend je žádoucí z hlediska rozvodů technické infrastruktury, dopravní obsluhy území i dalších urbánních vazeb, a přitom se nijak negativně nepromítne do vazeb v okolním přírodním prostředí.

- Chybějící centrální prostor, který pro obec z provozních důvodů není nezbytný bude kompozičně nahrazen doporučeným veřejným prostranstvím  v lokalitě č. 7

Navrženým rozvojem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody; řešení respektuje všechny plochy, které požívají zvláštní ochrany, i  prvky ÚSES včetně interakčních prvků.

Hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území

Vzhledem k charakteristice obce –  sídlo s kvalitním prostředím pro bydlení dojíždí většina ekonomicky činných obyvatel za prací do nedaleké Staré Boleslavi – Brandýsa n.L, Prahy a Mladé Boleslavi. Dojížďka do zaměstnání je  jednoduchá a rychlá – bohužel ale vázaná téměř výhradně na individuální dopravu, neboť nejbližší železniční zastávka je v  Toušeni, Brandýse n. Labem nebo Čelákovicích.          Autobusových spojů z Brandýsa n.L. je ve všední den 9 (4:10 až 19:20 hod). Celkem vyjíždí za prací více než polovina výdělečně činných obyvatel.

Pracovní příležitosti v Novém Vestci jsou vázány na místní provozy, služby, zemědělství a vodárnu Káraný. Územní plán plochy pro tyto aktivity stabilizuje a  v rámci drobných provozoven a živností rozšiřuje.

i)  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Vyhodnocení vlivů územního plánu Nový Vestec na životní prostředí, které je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, nebylo zpracováno.Zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování.

j)  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy tak, že zaplňují enklávy v zastavěném území a rozšiřují možným směrem zastavěné hranice v návaznosti na současné. Tento trend je žádoucí z hlediska rozvodů technické infrastruktury, dopravní obsluhy území i dalších urbánních vazeb, a přitom se nijak negativně nepromítne do vazeb v okolním přírodním prostředí.

k) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

## k.1) Zemědělský půdní fond

Územním plánem je navrženo celkem 10 zastavitelných ploch, z nichž 2 a další 2 zčásti leží uvnitř proluk zastavěného území.

Vyhodnocení záborů půdního fondu je graficky znázorněno ve výkrese č.1,2 „Předpokládané zábory půdního fondu“.

Následující popis uvádí podrobnosti záborů:

lokalita č. 01 (zastavitelná plocha)

- plochy bydlení v rodinných domech  (BC)

- lokalita navazuje na zastavěné území

lokalita celkem: 4,0396 ha

zemědělská půda celkem 4,0396 ha:

orná půda + zahrada 4,0396, z toho:

4,0396 ha BPEJ 2.2.210  (tř. ochrany 4)

lokalita č. 02 (zastavitelná plocha)

- plochy smíšené obytné (BI)

- lokalita navazuje na zastavěné území

lokalita celkem: 2,1568 ha

zemědělská půda celkem 2,1568 ha:

orná půda celkem 2,1568 ha, z toho:

2,0808 ha BPEJ 2.22.01  (tř. ochrany 4)
	0,0760 ha BPEJ 2.56.00  (tř. ochrany 1)

lokalita č.03 (zastavitelná plocha)

- plochy čistě obytné (BC)

- lokalita navazuje na zastavěné území

lokalita celkem: 1,4412 ha

orná půda celkem  1,3011 ha, z toho:

1,3011 ha BPEJ 2.22.10  (tř. ochrany 4)

lokalita č.04 (zastavitelná plocha)

- plochy čistě obytné (BC)

- lokalita navazuje na zastavěné území

lokalita celkem: 5,1751 ha

orná půda celkem 5,0154 ha, toho:

4,9311 ha BPEJ 2.22.10  (tř. ochrany 4)

0,0843 ha BPEJ 2.56.00 (tř.ochrany 1)

lokalita č. 05 (zastavitelná plocha)

- plochy bydlení v rodinných domech  (BC)

- lokalita navazuje na zastavěné území

lokalita celkem: 3,0062 ha

orná půda celkem 2,9343 ha, z toho:

2,9343 ha BPEJ 2.22.10  (tř. ochrany 4)

lokalita č. 06  (zastavitelná plocha)

- plochy čistě obytné v RD (BC)

- lokalita je součástí zastavěného území

lokalita celkem: 0,2285 ha

orná půda celkem: 0,2285 ha, z toho:

0,2285 ha BPEJ 2.22.10  (tř. ochrany 4)

lokalita č. 07 (zastavitelná plocha)

- plochy pro smíšenou obytnou zástavbu (BI), veřejnou zeleň (ZV) a veřejná prostranství (PV)

- lokalita navazuje na zastavěné území

lokalita celkem: 3,9433 ha

orná půda a zahrada celkem 3,6950 ha, z toho:

3,6950 ha BPEJ 2.22.10  (tř. ochrany 4)

lokalita č. 08 (zastavitelná plocha)

- plochy bydlení v rodinných domech  (BC)

- lokalita je v zastavěném území

lokalita celkem: 0,5921 ha

orná  půda celkem 0,5921 ha, z toho:

0,5921 ha BPEJ 2.22.10  (tř. ochrany 4)

lokalita č. 10

- plocha lesa (L),

- lokalita navazuje na zastavěné území

lokalita celkem: 1,6623 ha

orná půda celkem 1,6623 ha, z toho:

1,6623 ha BPEJ 2.56.00  (tř. ochrany 1)

lokalita č.11

- plocha pro výrobu el. energie z alternativních zdrojů – fotovoltaické články (EN)

- lokalita nenavazuje na zastavěné území

lokalita celkem: 1,1814 ha

orná půda celkem 1,6239 ha, z toho:

1,0739 ha BPEJ 2.56.00  (tř. ochrany 1)

0,1075 ha BPEJ 2.59.00  (tř. ochrany 3)

tab.  PŘEHLED LOKALIT Z HLEDISKA JEJICH DOPADU NA KVALITU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Pozn.: plochy č.8 a č.6 jsou v zastavěném území

| č.lokality | druh pozemku | zeměděl. půda | třída ochrany | kód BPEJ | % | ha | celkem ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | orná půda | ano | 4 | 2.22.10 | 100,0 | 4,0396 | 4,0396 |
| 02 | orná půda | ano | 4 | 2.22.10 | 96,5 | 2,0808 | 2,1568 |
|  | orná půda | ano | 1 | 2.56.00 | 3,5 | 0,0760 |  |
| 03 | orná půda | ano | 4 | 2.22.10 | 100,0 | 1,3011 | 1,3011 |
| 04 | orná půda | ano | 4 | 2.22.10 | 98,3 | 4,9311 | 5,0154 |
|  | orná půda | ano | 1 | 2.56.00 | 1,7 | 0,0843 |  |
| 05 | orná půda | ano | 4 | 2.22.10 | 100,0 | 2,9343 | 2,9343 |
| 06 | orná půda | ano | 4 | 2.22.10 | 100,0 | 0,2285 | 0,2285 |
| 07 | orná půda | ano | 4 | 2.22.29 | 100,0 | 3,6950 | 3,6950 |
| 08 | orná půda | ano | 4 | 2.22.10 | 100,0 | 0,5921 | 0,5921 |
| 10 | orná půda | ano | 1 | 2.56.00 | 100,0 | 1,6623 | 1,6623 |
| 11 | orná půda | ano | 1 | 2.56.00 | 90,9 | 1,0739 | 1,1814 |
|  | orná půda | ano | 3 | 2.59.00 | 9,1 | 0,1075 |  |
| celkem | 22,8065 |

Zábory zemědělské půdy dle druhů pozemků (kultur):

Celkem je územním plánem Nový Vestec zábory dotčeno 23,4265 ha půdy, z čehož je 22,8065 ha zemědělské půdy, téměř vše orná půda, nepatrná část zahrady. Z toho se 1,6623 ha se mění z orné půdy na les.

Zábory zemědělské půdy z hlediska tříd ochrany:

- 2,8965 ha	( 12,71 %)	třída ochrany 1

- 0,1075 ha	( 0,47%)	třída ochrany 3

-     19,8025 ha	( 86,82 %)	třída ochrany 4

Odůvodnění záborů:

- U obytných rozvojových lokalit – pozemcích pro RD - je téměř všechna zabíraná zemědělská půda (99,3%) ve 4. třídě ochrany. To znamená, že 1 tř. ochrany je cca z jedné poloviny změněna na les a zbytek u dálnice na plochu pro fotovoltaické články, což není z hlediska ochrany ZPF vhodné.

V bilanci nejsou uvedeny plochy při vymezení prvků územního systému ekologické stability (tj. biokoridory a biocentra) v krajině a potenciální plochy v zastavěném území v místě dnešních soukromých zahrad.

## k.2) Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou územním plánem Nový Vestec dotčeny. Nově navrženými lokalitami zástavby č.1, 5 a 7 je však  dotčeno ochranné pásmo lesa. V návrhu těchto dotčených lokalit budou pozemky u lesa hlubší s nadstandardní velikostí, aby byl splněn požadavek min. odstupu stavby od lesa 25 m. U lokality č. 7 bude US prověřena na les navaznost veřejného prostranství, které by mělo postupně přecházet z lesního pozemku parkem do náměstí  o ploše min 5% plochy lokality, což vyplývá z ustanovení vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území ( č.269/09 Sb.).

Územní plán vymezuje lokalitu č.10 jako samostatnou lesní plochu z dosud evidované orné půdy. Jedná se o výměru 1,6623 ha v místě, kde již zčásti jsou vysazeny borovice černé. Tento lesní úsek bude plnit funkci také izolační zeleně mezi obytnou zónou a volnou krajinou a oddělovat navrhovanou zástavbu od vodárenského zařízení.

l) 	ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Pořizovatel veřejně projednal posouzený návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a do skončení veřejného projednání, ve lhůtě dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, obdržel tyto námitky osob vymezených v § 52 odst. 2 stavebního zákona.

- Námitka : Zdeněk a Lenka Holasovi, vlastníci pozemku p.č. 770/2, k.ú. Nový Vestec – nesouhlasí s návrhem pěší komunikace WD2 vedoucí přes jejich pozemek v obl. BC 5.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Komunikace WD 2 je z návrhu ÚP vypuštěna.

- Námitka: Jan Veselý, vlastník pozemku p.č. 770/6, k.ú. Nový Vestec:

a) požaduje z návrhu ÚP vypustit stavbu komunikace jakéhokoli charakteru v severní části řešeného území přecházející přes pozemek v jeho vlastnictví.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Komunikace WD 2 je z návrhu ÚP vypuštěna.

b) požaduje z návrhu ÚP vypustit jakoukoli zmínku či konstataci veřejného zájmu.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce nebude vyhověno. Účelem územního plánu je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stanovení a vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.

- Námitka: Jaroslav Hájek, vlastník vlastník pozemku p.č. 770/2, k.ú. Nový Vestec:

a) požaduje z návrhu ÚP vypustit stavbu komunikace jakéhokoli charakteru v severní části řešeného území přecházející přes pozemek v jeho vlastnictví.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Komunikace WD 2 je z návrhu ÚP vypuštěna.

b) požaduje z návrhu ÚP vypustit jakoukoli zmínku či konstataci veřejného zájmu.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce nebude vyhověno. Účelem územního plánu je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stanovení a vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.

- Námitka: Jaroslav Lubert, vlastník vlastník pozemku p.č. 770/5, k.ú. Nový Vestec  :

a) požaduje z návrhu ÚP vypustit stavbu komunikace jakéhokoli charakteru v severní části řešeného území přecházející přes pozemek v jeho vlastnictví.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Komunikace WD 2 je z návrhu ÚP vypuštěna.

b) požaduje z návrhu ÚP vypustit jakoukoli zmínku či konstataci veřejného zájmu.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce nebude vyhověno. Účelem územního plánu je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stanovení a vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.

- Námitka: Jaroslav Lubert, vlastník vlastník pozemku p.č. 770/5, k.ú. Nový Vestec - nesouhlasí s návrhem pěší komunikace WD2 vedoucí přes pozemek v jeho vlastnictví.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Komunikace WD 2 je z návrhu ÚP vypuštěna.

- Námitka:  Zdeněk a Lenka Holasovi, vlastníci pozemku p.č. 770/2, k.ú. Nový Vestec – nesouhlasí s návrhem pěší komunikace WD2 vedoucí přes jejich pozemek v obl. BC 5.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Komunikace WD 2 je z návrhu ÚP vypuštěna.

- Námitka: Václav Procházka, František Urban, Jiří Urban, Ing. Jiří Urban, František Roubíček, Karel Roubíček, vlastníci pozemků p.č. 678/1,2,3 v k.ú. Nový Vestec – nesouhlasí se změnou plochy přestavby na pozemcích v jejich vlastnictví na plochu s funkčním využitím BI – plocha obytná smíšená.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Na pozemcích p.č. 678/1,2,3 v k.ú. Nový Vestec zůstane zachováno  původní funkční využití VD – výroba a skladování.

- Námitka: Václav Špitálský, vlastník pozemku p.č. 219/1, k.ú. Nový Vestec – nesouhlas s navrženým řešením plochy veřejného prostranství na polovině pozemku v jeho.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno .Veřejné prostranství nebude v grafické části konkrétně vymezeno.Vymezení veřejného prostranství bude řešeno v rámci územní studie, která bude na tuto lokalitu zpracována. Umístění bude řešeno se všemi vlastníky. Veřejné prostranství musí být vymezeno v souladu s ustanovením vyhlášky č. 269/2009 Sb.

- Námitka: Hana Tihonová, vlastník pozemku p.č. 770/1, k.ú. Nový Vestec - nesouhlasí s návrhem pěší komunikace WD2 vedoucí přes pozemek v jeho vlastnictví.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Komunikace WD 2 je z návrhu ÚP vypuštěna.

- Námitka: Jan Veselý, vlastník pozemku p.č. 770/6, k.ú. Nový Vestec - nesouhlasí s návrhem pěší komunikace WD2 vedoucí přes pozemek v jeho vlastnictví.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Komunikace WD 2 je z návrhu ÚP vypuštěna.

- Námitka: Jaroslav Hájek, vlastník pozemku p.č. 770/3 a 133/7, k.ú. Nový Vestec - nesouhlasí s návrhem pěší komunikace WD2 vedoucí přes pozemek v jeho vlastnictví.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Komunikace WD 2 je z návrhu ÚP vypuštěna.

- Námitka: Ladislav Kříž a Věra Křížová, vlastníci pozemku p.č. 158, k.ú. Nový Vestec:

a) nesouhlasí s návrhem veřejně prospěšné stavby WD4 na pozemku v jejich vlastnictví.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce bude vyhověno. Veřejně prospěšná stavba  WD 4 je z návrhu ÚP vypuštěna.

b) požadují, aby územní plán přesně specifikoval řešení komunikační sítě v lokalitě 5 BC.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Tato podrobnost nepřísluší řešení územním plánem. Bude řešeno v rámci územní studie, která bude pro tuto lokalitu zpracována.

- Námitka: Marcela Procházková, vlastník pozemku p.č. 681/9, k.ú. Nový Vestec,Eva Holanová, vlastník pozemku p.č. 681/11, k.ú. Nový Vestec a Eva Heyrovská, vlastník pozemku p.č. 681/10, k.ú. Nový Vestec – požadují aby bylo vypracováno vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na životní prostředí.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Námitce není vyhověno. Jediným orgánem, který může nařídit zpracování vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí je Krajský úřad stř. kraje, odbor životního prostředí. Ten jej však ve svém stanovisku nepožadoval.

- Námitka: Ing. Stanislav Vondráček, vlastník pozemku p.č. 676/5, k.ú. Nový Vestec – požaduje změnu funkčního využití v lokalitě BC 2 z BC na BI.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se vyhovuje .

Odůvodnění:

Námitce je vyhověno. Bude změněnu funkční využití z BC na BI v lokalitě č.2.

- Námitka: Jitka Michalcová, vlastník pozemku p.č. 235/2, k.ú. Nový Vestec - nesouhlas s možností vyvlastnění části pozemku v jejím vlastnictví pro veřejně prospěšnou stavbu WD3.

Návrh rozhodnutí:

Námitce se částečně vyhovuje.

Odůvodnění:

V územním plánu bude veřejně prospěšná stavba WD3 vymezena pouze s možností předkupního práva ve prospěch obce Nový Vestec.

m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Pořizovatel veřejně projednal posouzený návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel do skončení veřejného projednání v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona, tyto připomínky osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem  ÚP přímo dotčeny dle § 172 odst. 4 správního řádu.

- Michal Hradský – Polabské sdružení ochránců přírody – na části pozemku p.č. 700/1 v k.ú. Nový Vestec nesouhlasíme s funkčním využitím NZ – plochy zemědělské a požadujeme změnit na funkci „zeleň, vodoteč a vodní plochy“.

– nebude vyhověno, změna koncepce a funkčního využití bude posouzena a lze ji případně  zahrnout do změny územního plánu na základě žádosti vlastníka.

- Ing. Jiří Vojta – OS občanů Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi – nesouhlasíme s funkčním využitím pozemku p.č. 700/1, k.ú. Nový Vestec a navrhujeme funkci „zeleň a vodoteče a vodní plochy“.

- nebude vyhověno, změna koncepce a funkčního využití bude posouzena a lze ji případně  zahrnout do změny územního plánu na základě žádosti vlastníka.

- Manželé Vojtkovi – pozemek p.č. 609, k.ú. Nový Vestec – nesouhlasíme se šíří komunikace v ulici Zahradní.

– nebude vyhověno, územní plán neřeší komunikační sítě v takovéto podrobnosti. Nutno řešit v dalším stupni projektové dokumentace.

II. Grafická část:

4. KOORDINAČNÍ VÝKRES  1: 5000

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY PŮDNÍHO FONDU  1 : 5 000

6. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  1 : 50 000

Poučení:

Proti  územnímu plánu Nový Vestec vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Místostarosta obce:                                                                            Starosta obce: